## Slide 1: 산업통신 및 데이터 연동
스마트제조 기초실습 · 2일차
Modbus TCP로 PLC를 열고, Python으로 데이터를 모으고 제어하기
2일차 · 6교시 · 이론 1 + 실습 5
Notes: 어제 만든 PLC를 오늘은 네트워크에 엽니다. Python이 PLC의 데이터를 읽고, 마지막에는 PLC 대신 컨베이어를 제어합니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
Modbus TCP의 구조(서버·클라이언트, 레지스터, 함수 코드)를 설명한다
2
CODESYS를 Modbus TCP 서버로 설정하고 Python으로 값을 읽고 쓴다
3
Python으로 PLC 동작을 수집하고, PLC 대신 컨베이어를 제어한다
오늘 만들 결과물
CODESYS Modbus 서버 설정
il_dataset.csv (수집 데이터)
Python 왕복 제어 실행 화면
Notes: 오늘의 결과물은 데이터 파일입니다. 이 CSV가 5일차 모방학습의 재료가 됩니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치
Python 실습은 Windows · Ubuntu · macOS 모두 가능합니다.
Python 3.12
pymodbus 3.16은 3.10 이상 필요
python.org에서 3.12 설치 파일 받기
Windows: Add python.exe to PATH 체크
터미널에서 python --version 확인
macOS·Ubuntu는 python3 명령
python.org/downloads
VS Code
코드 편집기 · 무료
설치 후 Python 확장 설치
PhysicalAI_Training 폴더 열기
터미널: 보기 > 터미널 (Ctrl+`)
code.visualstudio.com
pymodbus 문서
Modbus 라이브러리
클라이언트 예제: read_holding_registers
서버 예제: ModbusTcpServer
버전마다 API가 달라 문서 버전 확인
pymodbus.readthedocs.io
Notes: 설치는 수업 전에 끝내 두도록 미리 공지합니다. Python 버전이 3.10보다 낮으면 pymodbus 최신판이 설치되지 않습니다.

## Slide 4: 가상환경과 패키지 설치
터미널 (AI_Training 폴더에서)
# 1) 가상환경 만들기
python -m venv .venv
# 2) 켜기
.venv\Scripts\activate # Windows
source .venv/bin/activate # macOS · Ubuntu
# 3) 패키지 설치 (5일 과정 전체)
pip install pymodbus pandas scikit-learn
pip install matplotlib joblib gymnasium
pip install stable-baselines3 tensorboard
pip install ultralytics opencv-python flask
가상환경 = 프로젝트 전용 Python
프롬프트 앞에 (.venv)가 보이면 성공
오늘은 pymodbus, pandas만 써도 됨
macOS·Ubuntu는 python3, pip3
Notes: 5일치 패키지를 오늘 한 번에 설치합니다. ultralytics와 torch가 크기 때문에 시간이 걸리니 1교시 이론 동안 설치를 걸어 둡니다.

## Slide 5: 오늘의 시간표
1
이론
산업통신 개요, Modbus TCP 프레임(MBAP), FC03·06·16·23, 서버/클라이언트
2
실습
CODESYS ModbusTCP 서버 설정 (1502, HR 20 Writable), pymodbus 읽기·쓰기
3
실습
비트 연산: HR0 해석, HR10 만들기
4
실습
PLC 데이터 수집 (PLC 서버, il_collect.py 클라이언트) → CSV
5
실습
Python이 PLC 대신 왕복제어 (Conveyor_cycle.py, Python 서버)
6
실습
키보드 A/S/D 수동제어 + 수집 (il_collect_manual.py), 그래프
Notes: 오전에는 통신 원리와 CODESYS 설정, 오후에는 Python으로 수집과 제어를 합니다.

## Slide 6: 산업통신과 Modbus TCP
1
누가 묻고 누가 답하는가

## Slide 7: 공장 안의 통신은 층으로 나뉜다
필드 레벨
센서·구동기 ↔ PLC
빠르고 단순한 신호
예) 디지털 I/O, IO-Link
제어 레벨
PLC ↔ PLC, HMI, PC
레지스터 단위 데이터
예) Modbus TCP (오늘)
정보 레벨
MES·ERP·클라우드
생산 계획과 실적
예) DB, 웹 API
오늘은 가운데 제어 레벨을 다룹니다. Unity 디지털트윈과 Python이 PLC와 같은 레벨에서 대화합니다.
Notes: 통신 계층을 간단히 짚고 넘어갑니다. 깊은 이론보다 우리 시스템이 어디에 해당하는지가 중요합니다.

## Slide 8: Modbus RTU와 Modbus TCP
Modbus RTU
RS-485 시리얼 선
국번(Slave ID)으로 장비 구분
느리지만 지금도 현장에 많음
Modbus TCP
이더넷 · IP 주소 + 포트
기본 포트 502 (우리는 1502)
PC·PLC·HMI 연결이 쉬움
데이터 모델(레지스터, 함수 코드)은 같고, 실어 나르는 방법만 다릅니다.
Notes: 1502 포트를 쓰는 이유는 502가 시스템 포트라서 일부 OS에서 관리자 권한이 필요하기 때문입니다.

## Slide 9: 서버와 클라이언트: 묻는 쪽과 답하는 쪽
서버 (Slave)
레지스터를 가지고 기다림
요청이 오면 값을 돌려줌
우리 시스템: PLC 또는 Python
클라이언트 (Master)
먼저 연결하고 요청을 보냄
읽기·쓰기를 결정
우리 시스템: Unity (항상)
규칙: Unity는 항상 클라이언트, 제어기는 항상 서버. 서버는 한 번에 하나만 실행합니다.
Notes: 이 규칙이 5일 내내 지켜집니다. 오늘 오후에 PLC 서버를 끄고 Python 서버를 켜는 이유가 바로 이것입니다.

## Slide 10: Modbus의 데이터 영역 4가지
우리는 Holding Register 하나만 쓴다
영역 | 크기 | 읽기/쓰기 | 주 용도
Coil | 1비트 | 읽기·쓰기 | 출력 ON/OFF
Discrete Input | 1비트 | 읽기 | 입력 접점
Input Register | 16비트 | 읽기 | 측정값
Holding Register | 16비트 | 읽기·쓰기 | 설정값·명령 (우리 시스템)
Notes: 센서 비트를 Coil로 보내도 되지만, 우리는 16비트 레지스터에 비트를 묶어서 보냅니다. 한 번의 요청으로 모든 값을 주고받기 위해서입니다.

## Slide 11: Modbus TCP 프레임 = MBAP 헤더 + PDU
Transaction ID
2바이트 · 요청 번호
Protocol ID
2바이트 · 항상 0
Length
2바이트 · 뒤 바이트 수
Unit ID
1바이트 · 우리는 1
PDU
함수 코드 + 데이터
앞 7바이트가 MBAP 헤더입니다. 응답은 같은 Transaction ID로 돌아오므로 어느 요청의 답인지 알 수 있습니다.
Notes: 3일차에 Unity의 ModbusController.cs가 이 바이트를 직접 만드는 코드를 봅니다. 오늘은 구조만 기억합니다.

## Slide 12: 자주 쓰는 함수 코드
코드 | 이름 | 하는 일 | 우리 시스템
FC03 | Read Holding Registers | 레지스터 여러 개 읽기 | Python 수집 (il_collect.py)
FC06 | Write Single Register | 레지스터 1개 쓰기 | 테스트용
FC16 | Write Multiple Registers | 레지스터 여러 개 쓰기 | 테스트용
FC23 | Read/Write Multiple Registers | 쓰기 + 읽기를 한 번에 | Unity (20ms마다)
Notes: FC23은 덜 알려진 코드지만 한 번에 쓰고 읽어서 통신 횟수가 절반이 됩니다. Unity가 이 방식을 씁니다.

## Slide 13: Unity가 보내는 FC23 요청의 구성
ConveyorURP/Assets/Scripts/ModbusController.cs
// FC23 PDU
//
// Function 1
// Read Start Address 2
// Read Quantity 2
// Write Start Address 2
// Write Quantity 2
// Byte Count 1
// Write Data N * 2
//
// = 10 + N * 2
읽기 시작 10, 개수 10 → HR10~19
쓰기 시작 0, 개수 10 → HR0~9
N = 10 → PDU 30바이트
3일차에 코드 전체를 분석
Notes: Unity 코드의 주석을 그대로 가져왔습니다. 쓰기 영역 0~9와 읽기 영역 10~19가 우리 레지스터 맵과 정확히 맞는다는 점을 확인합니다.

## Slide 14: 우리 시스템의 통신 숫자
1502
TCP 포트
1
Unit ID
20 ms
Unity 요청 주기
20
Holding Register 개수
이 네 숫자가 하나라도 다르면 연결되지 않습니다. 오늘 실습에서 계속 확인합니다.
Notes: 네 숫자를 칠판 한쪽에 적어 두고 하루 종일 참고하게 합니다.

## Slide 15: CODESYS를 Modbus 서버로
2
ModbusTCP Server Device 설정과 Python 시험

## Slide 16: ModbusTCP Server Device 추가하기
1
1일차 프로젝트(Conveyor_A1) 열기
2
Device 우클릭 > Add Device > Ethernet Adapter
3
Ethernet 우클릭 > Add Device > ModbusTCP Server Device
4
(버전에 따라 이름이 ModbusTCP Slave Device)
5
Ethernet 더블클릭 > 네트워크 어댑터 선택
확인 포인트
장치 트리: Device > Ethernet > ModbusTCP
추가 후 Build 0 errors
메뉴 이름은 버전마다 조금 다름
Notes: CODESYS 버전에 따라 메뉴 이름이 Server 또는 Slave로 다릅니다. 둘 다 같은 장치입니다.

## Slide 17: ModbusTCP Server Device 설정값
이 값은 Unity와 Python 코드에 이미 정해져 있다
항목 | 값 | 이유
Port | 1502 | Unity·Python 기본 포트
Unit ID | 1 | Unity unitId = 1
Holding registers | 20 | HR0~19 사용
Writable | ON | Unity가 쓰고 PLC도 씀
Bind to Adapter | OFF | 127.0.0.1 접속 허용
Notes: Bind to Adapter가 켜져 있으면 같은 PC의 Unity가 127.0.0.1로 접속하지 못할 수 있습니다. 꼭 끄게 합니다.

## Slide 18: I/O Mapping: 레지스터를 GVL에 연결
ModbusTCP 장치 > I/O Mapping 탭에서 변수 지정
Holding register | 연결할 변수 | 방향 | PLC 프로그램은
0 ~ 9 | GVL.ToPlc | Unity → PLC | 읽기만 한다
10 ~ 19 | GVL.FromPlc | PLC → Unity | 쓴다
HR0 bit0·1·2 | GVL.ToPlc[0].0 ~ .2 | Sensor01·02·Lost | a·b 접점으로 읽기
HR10 bit0·1 | GVL.FromPlc[0].0 ~ .1 | LEFT·RIGHT | 코일로 쓰기
[강사 확인] 실제 항목 이름과 %QW 주소는 사용하는 CODESYS 버전의 I/O Mapping 화면에서 확인한다.
Notes: Writable을 켜면 레지스터가 %QW 출력 영역으로 매핑됩니다. 정확한 주소는 화면마다 다르니 강사 화면을 함께 보며 연결합니다.

## Slide 19: 꼭 지킬 규칙 두 가지
PLC는 ToPlc에 쓰지 않는다
센서 값은 Unity만 쓴다
PLC가 쓰면 센서 값이 덮어씌워짐
Ladder에서 ToPlc는 접점으로만
서버는 하나만
CODESYS가 1502를 쓰는 동안
Python 서버는 실행하지 않는다
5교시에 순서를 바꿔 실행
Notes: 두 규칙을 어기면 원인을 찾기 어려운 문제가 생깁니다. 실습 내내 반복해서 말합니다.

## Slide 20: Python FC23 테스트 클라이언트 (Unity 흉내)
예제 · test_fc23.py (새 파일)
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
c = ModbusTcpClient("127.0.0.1", port=1502)
c.connect()
# HR0 = 1 (Sensor01 ON) 쓰고, HR10~19 읽기
r = c.readwrite_registers(
read_address=10, read_count=10,
write_address=0, values=[1] + [0] * 9,
device_id=1,
)
print("HR10 =", r.registers[0]) # 기대: 2 (RIGHT)
c.close()
Unity와 똑같이 FC23 한 번
Sensor01을 켜면 PLC가 RIGHT
HR10 = 2가 나오면 설정 성공
1초 대기 타이머가 있으면 다시 실행
Notes: Unity를 연결하기 전에 이 스크립트로 PLC 설정을 먼저 확인합니다. 값이 0으로만 나오면 I/O Mapping 연결을 다시 봅니다.

## Slide 21: 읽기만 하는 클라이언트 함수
AI_Training/conveyor_il/il_collect.py (발췌)
def read_hr(client, address):
result = client.read_holding_registers(
address=address,
count=1,
device_id=DEVICE_ID,
)
if result.isError():
raise RuntimeError(f"HR{address} Read Error")
return int(result.registers[0])
FC03으로 레지스터 1개 읽기
isError()로 실패 확인
4교시 수집 프로그램이 이 함수 사용
Notes: 이 함수는 읽기만 합니다. PLC가 제어하는 동안 Python이 값을 쓰면 안 되기 때문입니다.

## Slide 22: 설정 확인 순서
1
CODESYS: Build → Login → Start (RUN)
2
터미널: python test_fc23.py 실행
3
HR10 = 2 출력 확인
4
CODESYS 온라인 화면에서 GVL.ToPlc[0] = 1 확인
5
test_fc23.py에서 values를 [2]+[0]*9로 바꿔 LEFT 확인
확인 포인트
연결 거부: 포트·RUN 상태
값이 계속 0: I/O Mapping
Writable OFF면 PLC 쓰기 불가
Notes: Sensor02를 켜면 HR10이 1(LEFT)로 바뀌어야 합니다. 둘 다 확인되면 2교시 끝입니다.

## Slide 23: 비트 연산
3
16비트 레지스터 하나에 신호 여러 개 담기

## Slide 24: 레지스터 한 칸 = 스위치 16개
HR0 (센서)
bit0 Sensor01
bit1 Sensor02
bit2 WorkpieceLost
HR10 (명령)
bit0 LEFT
bit1 RIGHT
bit2 RESET
읽을 때
(값 >> 비트번호) & 1
결과는 0 또는 1
쓸 때
1 << 비트번호
RIGHT = 1 << 1 = 2
Notes: >>는 오른쪽으로 밀기, &는 그리고, <<는 왼쪽으로 밀기입니다. 2진수로 써서 보여 주면 이해가 빠릅니다.

## Slide 25: HR0 값을 읽는 연습
HR0 값 | 2진수 | Sensor01 | Sensor02 | Lost | 상황
0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 센서 사이
1 | 001 | 1 | 0 | 0 | 왼쪽 끝
2 | 010 | 0 | 1 | 0 | 오른쪽 끝
4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 박스 이탈
5 | 101 | 1 | 0 | 1 | 왼쪽 끝 + 이탈 신호
Notes: 5처럼 두 비트가 같이 켜지는 경우도 있습니다. 비트로 나누어 읽으면 어떤 조합이든 해석할 수 있습니다.

## Slide 26: 센서 비트 해석
AI_Training/conveyor_il/il_collect.py (발췌)
BIT_SENSOR01 = 0
BIT_SENSOR02 = 1
BIT_WORKPIECE_LOST = 2
hr0 = read_hr(client, HR_SENSOR) # HR0
sensor01 = (hr0 >> BIT_SENSOR01) & 1
sensor02 = (hr0 >> BIT_SENSOR02) & 1
workpiece_lost = (hr0 >> BIT_WORKPIECE_LOST) & 1
비트 번호는 상수로 이름 붙이기
>> 로 밀고 & 1 로 한 비트만
CODESYS의 ToPlc[0].1과 같은 뜻
Notes: 1일차 CODESYS의 .비트번호 표기와 같은 일을 Python에서는 시프트와 AND로 합니다. 두 화면을 나란히 보여 주면 좋습니다.

## Slide 27: 명령 만들기: 동작 → HR10 값
AI_Training/conveyor_il/il_collect_manual.py (발췌)
ACTION_STOP = 0
ACTION_LEFT = 1
ACTION_RIGHT = 2
def encode_action(action):
if action == ACTION_LEFT:
return 1 << BIT_LEFT # 1
if action == ACTION_RIGHT:
return 1 << BIT_RIGHT # 2
return 0 # STOP
동작 번호와 HR10 값은 다른 개념
LEFT·RIGHT를 동시에 만들지 않음
인터록이 함수 구조에 들어 있음
Notes: 동작 번호(0,1,2)와 레지스터 값(0,1,2)이 우연히 같아 보이지만 의미가 다릅니다. 동작 번호는 AI가 고르는 번호, 레지스터 값은 비트 묶음입니다.

## Slide 28: 명령 해석: HR10 값 → 동작
AI_Training/conveyor_il/il_collect.py (발췌)
def decode_action(hr10):
left = (hr10 >> BIT_LEFT) & 1
right = (hr10 >> BIT_RIGHT) & 1
if left == 1 and right == 0:
return ACTION_LEFT
if left == 0 and right == 1:
return ACTION_RIGHT
return ACTION_STOP
PLC가 낸 명령을 동작 번호로
둘 다 0 또는 둘 다 1 → STOP
4교시 수집에서 정답(라벨)이 됨
Notes: PLC 명령을 읽어 정답 라벨로 바꾸는 함수입니다. 5일차에 AI가 이 라벨을 흉내 내도록 학습합니다.

## Slide 29: HR10 값과 컨베이어 동작
HR10 | 2진수 | LEFT | RIGHT | 동작
0 | 00 | 0 | 0 | STOP
1 | 01 | 1 | 0 | LEFT (왼쪽 이동)
2 | 10 | 0 | 1 | RIGHT (오른쪽 이동)
3 | 11 | 1 | 1 | STOP (Unity가 멈춤, 쓰면 안 됨)
Notes: 3은 인터록 위반입니다. Unity는 멈추지만 실제 모터라면 위험하다는 1일차 내용을 다시 연결합니다.

## Slide 30: 연습 문제 (5분)
문제 1
HR0 = 3이면 어떤 센서가 켜졌나?
문제 2
RIGHT만 켜는 HR10 값은?
문제 3
hr0 = 6일 때 (hr0 >> 2) & 1 은?
정답: 1) Sensor01·Sensor02 둘 다 2) 2 3) 1 (WorkpieceLost)
Notes: 정답을 가리고 먼저 풀게 한 뒤 공개합니다. 손으로 2진수를 쓰게 하는 것이 핵심입니다.

## Slide 31: PLC 데이터 수집
4
PLC가 제어하고, Python은 옆에서 기록한다

## Slide 32: 세 프로그램이 동시에 돈다
Unity
클라이언트 · 센서 쓰기, 명령 읽기
CODESYS PLC
서버 · Ladder로 제어
il_collect.py
클라이언트 · HR0·HR10 읽기만
il_dataset.csv
센서 + PLC 명령 기록
Modbus 서버 하나에 클라이언트 둘이 붙습니다. Python은 쓰지 않으므로 PLC 제어를 방해하지 않습니다.
Notes: Unity는 3일차에 본격적으로 연결하지만, 빌드본을 Controller 모드로 켜 두면 오늘도 실제 박스로 데이터를 모을 수 있습니다.

## Slide 33: 왜 PLC 동작을 기록하는가
PLC = 숙련자
같은 상황에서 늘 같은 판단
사람 대신 정답을 보여 줌
기록 = 교과서
센서 상태 → PLC 명령
한 줄 = 문제 하나 + 정답
5일차 = 학생
AI가 이 기록을 보고 따라 함
모방학습 (Imitation Learning)
Notes: 오늘 모은 데이터가 5일차까지 이어진다는 큰 그림을 보여 줍니다.

## Slide 34: 수집 루프의 핵심
AI_Training/conveyor_il/il_collect.py (발췌)
while True:
hr0 = read_hr(client, HR_SENSOR) # 센서
hr10 = read_hr(client, HR_COMMAND) # PLC 명령
sensor01 = (hr0 >> BIT_SENSOR01) & 1
sensor02 = (hr0 >> BIT_SENSOR02) & 1
workpiece_lost = (hr0 >> BIT_WORKPIECE_LOST) & 1
if sensor01 == 1:
last_sensor = 1
elif sensor02 == 1:
last_sensor = 2
action = decode_action(hr10)
time.sleep(SAMPLE_TIME) # 0.05초
0.05초마다 한 줄
LastSensor = 마지막에 닿은 끝
PLC 명령이 정답 action
Notes: 실제 파일은 줄바꿈이 더 많지만 흐름은 이렇습니다. 0.05초 간격이므로 1분이면 약 1,200줄이 쌓입니다.

## Slide 35: 이상 상황은 기록하지 않는다
AI_Training/conveyor_il/il_collect.py (발췌)
# Lost 상태는 정상 Expert 동작이 아니므로 제외
if workpiece_lost == 0:
data.append([
sensor01,
sensor02,
last_sensor,
action,
])
sample_count += 1
박스가 떨어진 순간은 정답이 아님
정상 동작만 교과서에 넣음
Ctrl+C로 멈추면 CSV 저장
Notes: 데이터 품질 이야기를 짧게 합니다. 잘못된 상황을 정답으로 넣으면 AI도 잘못 배웁니다.

## Slide 36: il_dataset.csv의 열
한 줄 = 0.05초 순간의 상태와 PLC의 판단
열 | 값 | 뜻
Sensor01 | 0 / 1 | 왼쪽 끝 센서
Sensor02 | 0 / 1 | 오른쪽 끝 센서
LastSensor | 1 / 2 | 마지막에 닿은 끝 (방향 기억)
Action | 0 / 1 / 2 | PLC 명령: STOP / LEFT / RIGHT
Notes: LastSensor가 왜 필요한지 질문해 봅니다. 센서 사이에서는 Sensor01과 Sensor02가 모두 0이라 어느 쪽으로 가던 중인지 알 수 없기 때문입니다.

## Slide 37: LastSensor가 없으면 생기는 문제
입력이 센서 두 개뿐
센서 사이: (0, 0)
오른쪽으로 가는 중도 (0, 0)
왼쪽으로 가는 중도 (0, 0)
→ 정답이 두 개, 구분 불가
LastSensor 추가
(0, 0, 1): 왼쪽 끝에서 출발 → RIGHT
(0, 0, 2): 오른쪽 끝에서 출발 → LEFT
→ 정답이 하나로 정해짐
PLC의 자기유지와 같은 역할
Notes: Ladder의 자기유지 접점이 기억 역할을 했던 것처럼, AI 입력에도 기억을 넣어야 한다는 점을 연결합니다.

## Slide 38: 수집 실행 순서
1
CODESYS: 1일차 Ladder RUN (Modbus 서버)
2
Unity 빌드본: Controller 모드, IP 127.0.0.1
3
박스를 Sensor01 위에 올려 왕복 시작
4
터미널: python conveyor_il/il_collect.py
5
2~3분 수집 후 Ctrl+C → il_dataset.csv 저장
확인 포인트
[COLLECT] 줄이 상태 바뀔 때 출력
[DATA] 100줄마다 개수 표시
저장 후 Action Count 확인
Notes: 3회 왕복 후 멈추는 Done 로직이 켜져 있으면 데이터가 금방 끝납니다. 수집할 때는 CTU를 리셋하거나 PV를 크게 둡니다.

## Slide 39: Python이 PLC 대신
5
제어기를 바꿔 끼우기 — Python Modbus 서버

## Slide 40: 제어기를 바꾸면 무엇이 달라지나
오전: PLC가 서버
CODESYS ModbusTCP Server Device
Ladder가 HR10을 씀
Python은 읽기만
오후: Python이 서버
modbus_server.py가 1502 사용
Python 코드가 HR10을 씀
CODESYS는 반드시 Stop
Unity 쪽은 아무것도 바꾸지 않습니다. 같은 주소·같은 레지스터 맵이라 제어기만 바꿔 끼우면 됩니다.
Notes: 이 슬라이드가 5일 과정의 핵심 아이디어입니다. 레지스터 맵이 같으면 제어기는 무엇이든 될 수 있습니다.

## Slide 41: Python Modbus 서버 만들기
AI_Training/modbus_server.py (발췌)
MODBUS_IP = "127.0.0.1"
MODBUS_PORT = 1502
DEVICE_ID = 1
HR_SIZE = 20
register_data = SimData(
address=0, count=HR_SIZE, values=0,
datatype=DataType.REGISTERS,
)
device = SimDevice(id=DEVICE_ID, simdata=[register_data])
server = ModbusTcpServer(
context=device, address=(MODBUS_IP, MODBUS_PORT),
)
레지스터 20개를 0으로 준비
Unit ID 1, 포트 1502
CODESYS 설정과 숫자가 같음
Notes: CODESYS에서 화면으로 설정한 네 숫자를 Python에서는 코드로 씁니다. 2교시 설정 표와 나란히 비교해 봅니다.

## Slide 42: 서버 안에서 레지스터 읽고 쓰기
AI_Training/modbus_server.py (발췌)
async def read_hr(address: int) -> int:
values = await server.async_getValues(
DEVICE_ID, 3, address, count=1, # 3 = Holding
)
return int(values[0])
async def write_hr(address: int, value: int):
await server.async_setValues(
DEVICE_ID, 3, address, [int(value)],
)
서버는 자기 레지스터를 직접 읽고 씀
네트워크 요청이 아니라 메모리 접근
async: 통신과 제어를 함께 실행
Notes: 클라이언트는 네트워크로 묻지만, 서버는 자기 메모리를 바로 읽습니다. 그래서 함수가 더 단순합니다.

## Slide 43: 왕복 제어 = 1일차 Ladder의 Python 판
AI_Training/Conveyor/Conveyor_cycle.py
async def cycle():
direction = 2 # RIGHT
while True:
sensor = await mb.read_hr(0)
if sensor & 1: # Sensor01
direction = 2 # RIGHT
elif sensor & 2: # Sensor02
direction = 1 # LEFT
await mb.write_hr(10, direction)
await asyncio.sleep(0.05)
direction 변수 = 자기유지
sensor & 1 = bit0 검사
0.05초마다 HR10 갱신
서버와 제어를 gather로 함께 실행
Notes: Ladder의 Network 4, 5가 이 몇 줄로 줄어듭니다. 대신 인터록, 비상정지, Lost 처리는 빠져 있다는 점을 학생들이 찾게 합니다.

## Slide 44: 실행 순서 (순서가 중요)
1
CODESYS: Logout → SysTray에서 Stop PLC
2
터미널: python Conveyor/Conveyor_cycle.py
3
Unity 빌드본: Controller 모드로 다시 연결
4
박스를 올려 왕복 확인
5
끝나면 Ctrl+C로 Python 서버 종료
확인 포인트
포트 사용 중 오류 = PLC가 아직 실행 중
Unity 재연결은 1초마다 자동 시도
Ladder와 같은 동작인지 비교
Notes: 가장 흔한 실수는 CODESYS를 끄지 않고 Python 서버를 켜는 것입니다. 그러면 포트 사용 중 오류가 납니다.

## Slide 45: Ladder와 Python 왕복 제어 비교
CODESYS Ladder
인터록·EStop·Lost·타이머 포함
스캔 주기 수 ms, 결정적 실행
현장 표준, 전기 기술자가 읽음
Python (Conveyor_cycle.py)
몇 줄로 간단, 수정이 빠름
0.05초 주기, OS 영향 받음
AI·데이터 처리와 바로 연결
현장에서는 안전은 PLC, 판단은 PC/AI로 나누는 경우가 많습니다. 5일차에 이 구조로 다시 돌아옵니다.
Notes: 어느 쪽이 더 좋다가 아니라 역할이 다르다는 결론으로 정리합니다.

## Slide 46: 키보드로 직접 운전하기
6
사람이 Expert가 되어 데이터 모으기

## Slide 47: il_collect_manual.py 조작 키
Enter 없이 키를 누르는 즉시 반영된다
키 | 동작 | HR10 값
A | LEFT (왼쪽 이동) | 1
S | STOP (멈춤) | 0
D | RIGHT (오른쪽 이동) | 2
X 또는 Q | 저장 후 종료 | 0으로 정지 후 종료
Ctrl+C | 저장 후 종료 | 0으로 정지 후 종료
Notes: 이번에는 PLC 대신 사람이 판단합니다. 이 프로그램도 Modbus 서버이므로 CODESYS는 꺼져 있어야 합니다.

## Slide 48: 키 입력을 동작으로
AI_Training/conveyor_il/il_collect_manual.py (발췌)
KEY_ACTIONS = {
"a": ACTION_LEFT,
"s": ACTION_STOP,
"d": ACTION_RIGHT,
}
QUIT_KEYS = ("x", "q", "\x03") # x, q, Ctrl+C
키 → 동작 번호 사전
종료 키 3가지
대문자도 lower()로 처리
Notes: 사전 하나로 키 배치를 바꿀 수 있습니다. 심화 과제로 화살표 키를 쓰도록 바꿔 보게 할 수 있습니다.

## Slide 49: Windows에서 Enter 없이 키 읽기
AI_Training/conveyor_il/il_collect_manual.py (발췌)
def _keyboard_loop_windows(on_key, stop_event):
import msvcrt
while not stop_event.is_set():
if not msvcrt.kbhit():
time.sleep(0.02)
continue
ch = msvcrt.getwch()
on_key(ch.lower())
msvcrt: Windows 전용 키 입력
macOS·Ubuntu는 termios로 같은 기능
터미널(cmd, PowerShell)에서 실행
IDE 출력창에서는 키가 안 먹을 수 있음
Notes: 실제 파일에는 방향키 같은 확장키를 걸러내는 코드도 있습니다. OS마다 키 읽는 방법이 달라 두 함수로 나뉘어 있습니다.

## Slide 50: 좋은 데이터를 모으는 운전 요령
1
CODESYS Stop 확인 → python conveyor_il/il_collect_manual.py
2
Unity 연결 후 박스를 컨베이어에 올림
3
끝 센서에 닿으면 반대 방향 키 (규칙대로)
4
STOP도 섞어서 누르기 (S)
5
3~5분 운전 후 X로 저장
확인 포인트
STOP·LEFT·RIGHT가 고르게
박스를 떨어뜨린 순간은 자동 제외
PLC 수집 파일과 이름이 같음 → 백업
Notes: 오전 PLC 수집 파일과 같은 il_dataset.csv에 저장되므로, 덮어쓰기 전에 파일 이름을 바꿔 두게 합니다.

## Slide 51: 모은 데이터를 그래프로
AI_Training/conveyor_il/il_visualize.py (발췌)
df = pd.read_csv(DATASET_PATH)
print(f"Samples : {len(df)}")
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(13, 14))
action_counts = (
df["Action"]
.value_counts()
.reindex([0, 1, 2], fill_value=0)
)
그래프 3개를 한 창에
첫 번째: 동작별 개수
화면이 없으면 PNG로 저장
4일차에 pandas로 더 깊이 분석
Notes: 실행하면 창이 뜹니다. 화면이 없는 리눅스에서는 il_dataset_plot.png 파일로 저장됩니다.

## Slide 52: 그래프에서 확인할 것
동작 분포
STOP·LEFT·RIGHT 개수 비교
한쪽이 너무 적으면 더 수집
센서와 동작
Sensor01 직후 RIGHT인가
Sensor02 직후 LEFT인가
PLC vs 사람
PLC 데이터: 규칙적
사람 데이터: 흔들림 있음
두 데이터 파일은 5일차에 같은 학습 코드로 비교합니다. 사람 데이터로 배운 AI가 더 불안정한지 확인해 봅니다.
Notes: 오늘은 그래프를 보고 말로 설명하는 데까지만 합니다. 수치 분석은 4일차에 합니다.

## Slide 53: 자주 나는 문제와 해결
연결 거부 (Connection refused)
PLC RUN 또는 Python 서버 실행 여부, 포트 1502 확인
포트 이미 사용 중 (address in use)
서버가 두 개. CODESYS Stop 또는 다른 Python 서버 종료
HR10이 계속 0
I/O Mapping에서 FromPlc 연결, Writable ON 확인
키를 눌러도 반응 없음
IDE 출력창 대신 cmd·PowerShell·터미널에서 실행
ModuleNotFoundError: pymodbus
가상환경(.venv) 켜기 → pip install pymodbus
Notes: 오늘 가장 많이 나오는 문제입니다. 대부분 서버가 없거나 두 개인 경우입니다.

## Slide 54: 확인 문제
Q1
우리 시스템에서 Modbus 클라이언트와 서버는 각각 무엇인가?
Q2
Unity가 20ms마다 쓰는 함수 코드와 그 장점은?
Q3
HR0 = 6일 때 켜진 신호를 모두 쓰시오.
Q4
PLC가 서버일 때 Python 수집 프로그램이 HR10에 쓰면 안 되는 이유는?
Q5
데이터에 LastSensor 열이 필요한 이유는?
Notes: 3분 동안 풀게 하고 답을 맞춰 봅니다. 정답 Q1. 클라이언트 = Unity(항상), 서버 = PLC 또는 Python(하나만) Q2. FC23(Read/Write Multiple Registers) — 쓰기와 읽기를 한 번에 해서 통신 횟수 절반 Q3. 6 = 110₂ → Sensor02(bit1), WorkpieceLost(bit2) Q4. PLC 명령을 덮어써 제어를 방해하고, 수집하려던 정답(PLC 판단)이 망가지기 때문 Q5. 센서 사이(0,0)에서 이동 방향을 구분하는 기억 역할 — 자기유지와 같은 역할

## Slide 55
오늘 정리
1
Unity는 항상 클라이언트, 제어기(PLC 또는 Python)는 서버 하나
2
HR0 센서 · HR10 명령을 비트 연산으로 읽고 쓴다
3
PLC가 제어하는 동안 Python은 읽기만 하며 데이터를 모은다
4
레지스터 맵이 같으면 제어기를 바꿔 끼울 수 있다
다음 시간 3일차 · Unity 디지털트윈 구조와 PLC 실시간 연동
Notes: il_dataset.csv 두 개(PLC, 사람)를 잘 보관하라고 당부하고 마칩니다.