## Slide 1: 디지털트윈 구축
스마트제조 기초실습 · 3일차
Unity 가상 컨베이어를 1일차 CODESYS PLC로 실시간 제어하기
5일 × 6시간 과정
Notes: 3일차는 지금까지 만든 PLC와 통신을 가상 설비에 연결하는 날입니다. Unity로 만든 컨베이어가 PLC 명령에 따라 실제처럼 움직이는 것을 확인합니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
디지털트윈의 개념과 수준(모델·섀도·트윈)을 설명한다
2
Unity 가상 컨베이어의 센서·모터 동작 원리를 코드로 이해한다
3
1일차 Ladder로 가상 컨베이어를 실시간 왕복시킨다
오늘 만들 결과물
PLC로 움직이는 디지털트윈
신호 추적 표 (센서 → HR0 → PLC → HR10)
연동 점검표
시연 영상 1개
Notes: 오늘의 결과물은 PLC 명령으로 움직이는 가상 컨베이어입니다. 마지막 교시에 점검표를 채우고 짧은 시연 영상을 남깁니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치 (1)
Unity 소스를 열어 보려면 에디터가, 실행만 하려면 빌드본이 필요합니다
Unity Hub
에디터 관리 도구 · 무료
Unity Hub 설치 후 Unity 계정으로 로그인
Personal 라이선스 활성화
Hub > Projects > Add로 ConveyorURP 폴더 열기
unity.com/download
Unity 6000.5.9f1
URP 17.5 · 프로젝트와 같은 버전
Hub > Installs > Install Editor
목록에 없으면 아카이브에서 6000.5.9f1 선택
설치 모듈: Windows Build Support
unity.com/releases/editor/archive
ConveyorURP 빌드본
BuildWin · 에디터 없이 실행
교육 폴더에서 BuildWin 폴더 복사
ConveyorURP.exe 실행
모드 버튼에서 Controller 선택
소스 분석은 에디터, 시연은 빌드본
Notes: 에디터 설치에 시간이 걸리므로 사전에 설치해 두는 것이 좋습니다. 설치가 안 된 PC는 빌드본으로 실습을 따라올 수 있습니다.

## Slide 4: 오늘 쓰는 도구 · 설치 (2)
1·2일차에 설치한 도구를 그대로 씁니다
CODESYS V3.5
SP22 (3.5.22.40) · Windows 전용
1일차 프로젝트 열기 (자동 왕복 Ladder)
SysTray에서 Control Win 시작
런타임은 2시간 후 정지 → Stop/Start
store.codesys.com
Python 3.12 + pymodbus
통신 확인용 테스트 서버
pip install pymodbus
PLC가 없을 때 modbus_server.py로 대체
PLC와 동시에 1502 포트를 쓰지 않기
python.org/downloads
Notes: CODESYS 런타임은 라이선스 없이 2시간이 지나면 멈춥니다. 오전과 오후 시작 시 런타임을 다시 시작하라고 안내합니다.

## Slide 5: 오늘의 시간표
1
이론
디지털트윈 개념, 모델·섀도·트윈 수준, 구성 요소
2
실습
Unity 프로젝트 구조: Scene, 컨베이어, 박스 생성·삭제
3
실습
가상 센서·모터: 트리거 센서, 방향 결정
4
실습
Modbus 클라이언트 분석: FC23, 20ms, 재연결
5
실습
PLC ↔ Unity 실시간 연동 (1일차 Ladder)
6
실습·점검
상태 UI·I/O 맵, Lost 재현, 통신 끊김·재연결
Notes: 오전은 개념과 Unity 구조, 오후는 통신과 연동입니다. 5교시가 오늘의 핵심 실습입니다.

## Slide 6: 디지털트윈 개념
1
현실 설비와 가상 모델이 데이터로 연결된 상태

## Slide 7: 디지털트윈은 데이터로 연결된 쌍둥이다
모양만 같은 3D 모델은 디지털트윈이 아니다
물리 설비
실제 컨베이어, 센서, 모터
또는 그 역할을 하는 PLC
가상 모델
Unity 3D 컨베이어
물리 엔진으로 박스 이동
데이터 연결
Modbus TCP로 실시간 교환
센서는 위로, 명령은 아래로
세 요소가 모두 있어야 디지털트윈이다. 오늘은 세 번째, 데이터 연결을 완성한다.
Notes: 많은 사람이 3D 화면만 보고 디지털트윈이라고 부릅니다. 핵심은 데이터가 실시간으로 오가는가입니다.

## Slide 8: 연결 수준에 따라 세 단계로 나눈다
데이터가 어느 방향으로 자동으로 흐르는지가 기준
디지털 모델
데이터 연결 없음
사람이 값을 입력
디지털 섀도
현실 → 가상 자동
가상은 따라 보이기만
디지털트윈
현실 ↔ 가상 양방향
가상 결과가 현실을 제어
오늘 실습은 Unity 센서 → PLC, PLC 명령 → Unity가 모두 자동이므로 디지털트윈 수준이다.
Notes: 모델, 섀도, 트윈 구분은 자주 시험에 나옵니다. 데이터 흐름 방향으로 구분한다는 점을 강조합니다.

## Slide 9: 세 수준 비교
수준 | 현실 → 가상 | 가상 → 현실 | 예
디지털 모델 | 수동 | 수동 | 설계용 3D 모델, 도면
디지털 섀도 | 자동 | 수동 | 설비 상태 모니터링 화면
디지털트윈 | 자동 | 자동 | 오늘의 PLC ↔ Unity 연동
우리 실습에서는 Unity가 센서를 만들고 PLC가 판단하므로 역할이 거꾸로 보이지만 연결 구조는 같다.
Notes: 우리 실습은 현실 대신 PLC가 제어기 역할을 하고 Unity가 설비 역할을 합니다. 그래서 가상 시운전이라고도 부릅니다.

## Slide 10: 디지털트윈의 구성 요소
설비 모델
형상: 컨베이어, 박스
물리: 중력, 마찰, 이동 속도
신호 모델
센서: Sensor01, Sensor02
구동: LEFT, RIGHT
통신
Modbus TCP 1502 포트
FC23, 20ms 주기
서비스
가상 시운전, 교육
AI 학습 데이터 수집
Notes: 설비 모델과 신호 모델을 구분해서 설명합니다. 신호 모델이 PLC와 약속한 레지스터 맵에 해당합니다.

## Slide 11: 오늘 만드는 시스템
Unity 센서
SensorTrigger
박스 감지
HR0 쓰기
FC23
20ms마다
CODESYS PLC
Ladder 판단
GVL.ToPlc → FromPlc
HR10 읽기
LEFT·RIGHT
비트
Unity 컨베이어
ConveyorBelt
박스 이동
Unity는 클라이언트, PLC는 서버다. 한 번의 FC23 요청으로 쓰기와 읽기를 동시에 한다.
Notes: 이 그림을 오늘 하루 계속 다시 봅니다. 신호가 어디서 어디로 가는지 손으로 짚어 보게 합니다.

## Slide 12: 숫자로 보는 연결
20ms
Unity 통신 주기
(초당 50회)
1502
Modbus TCP 포트
Unit ID 1
3비트
HR0 센서 정보
S1 · S2 · Lost
HR10은 LEFT(bit0), RIGHT(bit1), RESET(bit2) 세 비트를 쓴다.
Notes: 20ms 주기는 PLC 스캔보다 느리지만 컨베이어 속도에는 충분합니다. 숫자 세 개는 오늘 계속 등장합니다.

## Slide 13: 디지털트윈을 어디에 쓰나
가상 시운전
설비 제작 전에 PLC 검증
오류를 미리 찾아 비용 절감
교육·훈련
위험 없이 고장 상황 연습
Lost, 통신 끊김 재현
AI 학습
실제 설비 없이 데이터 수집
4·5일차 실습의 기반
오늘 만드는 연결은 가상 시운전이자, 4일차 비전과 5일차 강화학습의 실험장이 된다.
Notes: 오늘 만든 연결은 4일차 비전과 5일차 강화학습에서도 그대로 씁니다. 디지털트윈이 AI의 실험장이 된다는 점을 연결합니다.

## Slide 14: Unity 프로젝트 구조
2
Scene · GameObject · Component · Prefab

## Slide 15: Unity의 기본 단위 네 가지
Scene
하나의 작업 공간
SampleScene.unity
GameObject
컨베이어, 센서, 박스
모든 물체의 기본 단위
Component
기능 부품: Collider, Rigidbody
우리가 만든 C# 스크립트
Prefab
재사용 틀
박스는 Prefab으로 생성
Notes: GameObject에 Component를 붙여 기능을 만든다는 점이 PLC의 하드웨어 구성과 비슷하다고 비유하면 좋습니다.

## Slide 16: 스크립트는 정해진 순서로 호출된다
Start()
한 번 실행
초기화
Update()
매 프레임
센서·UI 갱신
FixedUpdate()
물리 주기
박스 이동
OnTrigger / OnCollision
충돌 이벤트
감지·적재
ConveyorBelt는 FixedUpdate에서 박스를 옮긴다. PLC의 스캔처럼 반복 실행된다.
Notes: Update는 화면 프레임마다, FixedUpdate는 물리 주기마다 호출됩니다. 물리 이동은 FixedUpdate에서 하는 것이 원칙입니다.

## Slide 17: 씬 구성과 담당 스크립트
오브젝트 | 스크립트 | 역할
컨베이어 벨트 | ConveyorBelt.cs | LEFT·RIGHT에 따라 박스 이동
센서 2개 | SensorTrigger.cs | 박스가 들어오면 감지
I/O 처리 | ConveyorIOController.cs | 센서 → toController 비트
통신 | ModbusController.cs | FC23로 PLC와 교환
박스 버튼 | BoxButton.cs | 드래그로 박스 생성
삭제 영역 | BoxDeleteArea.cs | 이탈 박스 삭제, Lost 표시
리셋 | ConveyorResetController.cs | RESET 비트로 박스 복귀
Notes: 실제 파일 이름을 그대로 씁니다. 표를 보며 Unity 에디터 Hierarchy 창에서 각 오브젝트를 찾아보게 합니다.

## Slide 18: BoxButton: 마우스로 박스를 만든다
ConveyorURP/Assets/Scripts/BoxButton.cs (발췌)
public void OnPointerDown(PointerEventData eventData)
{
Vector3 spawnPosition =
new Vector3(fixedX, spawnY, spawnZ);
currentBox = Instantiate(boxPrefab,
spawnPosition, Quaternion.identity);
currentRigidbody = currentBox.GetComponent<Rigidbody>();
// 들고 있는 동안 물리 동작 중지
currentRigidbody.useGravity = false;
currentRigidbody.isKinematic = true;
MoveBox(eventData.position);
}
public void OnPointerUp(PointerEventData eventData)
{
currentRigidbody.isKinematic = false; // 물리 재시작
currentRigidbody.useGravity = true;
}
누르면 Prefab으로 박스 생성
드래그 중에는 물리 정지
놓으면 중력이 켜져 벨트에 떨어짐
X 좌표는 fixedX로 고정
Notes: BoxButton은 UI 버튼을 누르는 순간 박스를 만들고 마우스를 따라 움직이게 합니다. 놓는 순간 물리가 다시 켜져 벨트 위로 떨어집니다.

## Slide 19: ConveyorBelt: 벨트 위 박스만 옮긴다
ConveyorURP/Assets/Scripts/ConveyorBelt.cs (발췌)
// 벨트에 닿은 박스만 목록에 추가
private void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
if (!collision.gameObject.CompareTag("Box")) return;
Rigidbody rb = collision.rigidbody;
if (rb == null) return;
boxesOnBelt.Add(rb);
}
// 벨트에서 떨어지면 목록에서 제거
private void OnCollisionExit(Collision collision)
{
if (!collision.gameObject.CompareTag("Box")) return;
boxesOnBelt.Remove(collision.rigidbody);
}
Tag가 Box인 물체만 처리
HashSet에 담아 중복 방지
목록에 있는 박스만 FixedUpdate에서 이동
실제 벨트처럼 접촉한 물체만 움직임
Notes: 벨트는 접촉한 박스만 기억했다가 그 박스들만 옮깁니다. 실제 벨트 마찰을 단순하게 흉내 낸 방식입니다.

## Slide 20: BoxDeleteArea: 이탈하면 Lost
ConveyorURP/Assets/Scripts/BoxDeleteArea.cs (발췌)
private static bool workpieceLost = false;
public static bool IsWorkpieceLost => workpieceLost;
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
if (!other.CompareTag("Box")) return;
workpieceLost = true; // Lost 발생
Debug.Log($"[FAULT] Workpiece Lost : {gameObject.name}");
Destroy(other.gameObject); // 박스 삭제
}
public static void ResetFault()
{
workpieceLost = false; // RESET 때 해제
}
컨베이어 양 끝 밖에 삭제 영역
박스가 떨어지면 Lost = true
Lost는 HR0 bit2로 PLC에 전달
RESET 신호가 오면 해제
Notes: Lost는 정적 변수라서 왼쪽·오른쪽 삭제 영역이 하나의 값을 공유합니다. 이 값이 HR0 bit2로 PLC에 전달됩니다.

## Slide 21: Trigger와 Collision의 차이
Trigger (통과 감지)
물체가 통과, 밀어내지 않음
OnTriggerEnter / Exit
센서, 삭제 영역에 사용
Collision (충돌)
물체가 부딪혀 멈추거나 튕김
OnCollisionEnter / Exit
벨트 위 박스 적재에 사용
센서는 박스를 막으면 안 되므로 Trigger, 벨트는 박스를 받쳐야 하므로 Collision이다.
Notes: Collider의 Is Trigger 체크 하나로 동작이 달라집니다. 에디터 Inspector에서 직접 확인하게 합니다.

## Slide 22: 실습: 프로젝트를 열고 박스를 놓아 보기
1
Unity Hub에서 ConveyorURP 열기 (또는 빌드본 실행)
2
Assets/Scenes/SampleScene.unity 열기
3
Hierarchy에서 컨베이어·센서·삭제 영역 찾기
4
Play 후 박스 버튼을 드래그해 벨트 위에 놓기
5
벨트 밖으로 떨어뜨려 Console에 Lost 로그 확인
확인 포인트
박스가 벨트 위에 정지
Console: [FAULT] Workpiece Lost
통신 없으면 벨트는 움직이지 않음
Notes: 아직 제어기가 없으므로 벨트는 움직이지 않는 것이 정상입니다. 박스를 떨어뜨려 Lost 로그를 확인하게 합니다.

## Slide 23: 2교시 문제 해결
프로젝트가 안 열림
에디터 버전 6000.5.9f1 확인. 다른 버전이면 업그레이드 경고
분홍색 물체가 보임
URP 패키지 미설치. Package Manager에서 URP 확인
박스가 생성되지 않음
BoxButton의 boxPrefab 연결 확인 (Inspector)
Notes: 버전이 다르면 재가져오기에 오래 걸립니다. 설치가 어려우면 빌드본으로 진행합니다.

## Slide 24: 가상 센서와 모터
3
트리거 센서 · 방향 결정 · 신호 매핑

## Slide 25: SensorTrigger: 들어오면 +1, 나가면 −1
ConveyorURP/Assets/Scripts/SensorTrigger.cs
public class SensorTrigger : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private bool isDetected = false;
[SerializeField] private int detectedCount = 0;
public bool IsDetected => isDetected;
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
detectedCount++;
isDetected = detectedCount > 0;
}
private void OnTriggerExit(Collider other)
{
detectedCount--;
if (detectedCount < 0) detectedCount = 0;
isDetected = detectedCount > 0;
}
}
개수를 세서 감지 여부 결정
물체 두 개가 겹쳐도 정확
음수 방지 처리
실제 광전 센서의 ON/OFF와 같음
Notes: SensorTrigger는 아주 짧은 코드지만 디지털트윈의 입력 전부입니다. 들어오면 더하고 나가면 빼는 단순한 구조를 확인합니다.

## Slide 26: 왜 bool 대신 개수를 셀까
bool만 쓰면
A 진입 → ON
B 진입 → ON
A 이탈 → OFF (B가 남았는데)
개수를 세면
A 진입 → 1
B 진입 → 2
A 이탈 → 1, 여전히 ON
센서 영역에 물체가 하나라도 있으면 ON. 실제 센서 동작과 같아진다.
Notes: 박스가 센서 영역에서 서로 겹칠 때 생기는 오동작을 막는 방법입니다. 작은 차이지만 PLC 판단에는 큰 영향을 줍니다.

## Slide 27: ConveyorIOController: 센서를 비트로
ConveyorURP/Assets/Scripts/ConveyorIOController.cs (발췌)
private void UpdateController(bool sensor01Detected,
bool sensor02Detected)
{
// SENSOR 01 → toController[0].0
modbusController.SetToControllerBit(
0, 0, sensor01Detected);
// SENSOR 02 → toController[0].1
modbusController.SetToControllerBit(
0, 1, sensor02Detected);
// WORKPIECE LOST → toController[0].2
modbusController.SetToControllerBit(
0, 2, BoxDeleteArea.IsWorkpieceLost);
}
toController[0] = HR0
bit0 Sensor01, bit1 Sensor02
bit2 WorkpieceLost
매 프레임(Update) 갱신
Notes: Unity의 toController 배열 0번이 Modbus HR0입니다. 비트 번호가 레지스터 맵과 정확히 일치하는지 확인합니다.

## Slide 28: 신호 매핑: Unity ↔ Modbus ↔ CODESYS
신호 | Unity | Modbus | CODESYS 변수
Sensor01 | toController[0].0 | HR0 bit0 | GVL.ToPlc[0].0
Sensor02 | toController[0].1 | HR0 bit1 | GVL.ToPlc[0].1
WorkpieceLost | toController[0].2 | HR0 bit2 | GVL.ToPlc[0].2
LEFT | fromController[0].0 | HR10 bit0 | GVL.FromPlc[0].0
RIGHT | fromController[0].1 | HR10 bit1 | GVL.FromPlc[0].1
RESET | fromController[0].2 | HR10 bit2 | GVL.FromPlc[0].2
Notes: 오늘 가장 중요한 표입니다. 세 시스템의 이름이 다르지만 같은 비트를 가리킨다는 것을 확인합니다.

## Slide 29: ConveyorBelt: LEFT·RIGHT로 방향 결정
ConveyorURP/Assets/Scripts/ConveyorBelt.cs (FixedUpdate 발췌)
moveLeft = modbusController.GetFromControllerBit(0, 0);
moveRight = modbusController.GetFromControllerBit(0, 1);
// LEFT RIGHT
// 0 0 -> STOP
// 1 1 -> STOP
if (moveLeft == moveRight) return;
float direction = moveLeft ? -1.0f : 1.0f;
foreach (Rigidbody rb in boxesOnBelt)
{
rb.WakeUp();
Vector3 position = rb.position;
position.z += direction * moveSpeed * Time.fixedDeltaTime;
rb.MovePosition(position);
}
둘 다 0이거나 둘 다 1이면 정지
LEFT면 −z, RIGHT면 +z
moveSpeed 기본 0.05
Unity 쪽에도 안전 장치가 있음
Notes: ConveyorBelt는 LEFT와 RIGHT가 같으면 아무것도 하지 않고 돌아갑니다. 방향은 z축 부호로만 결정됩니다.

## Slide 30: LEFT·RIGHT 진리표
LEFT (HR10.0) | RIGHT (HR10.1) | 컨베이어 | 비고
0 | 0 | 정지 | 정상 정지
1 | 0 | 왼쪽 이동 | Sensor01 쪽으로
0 | 1 | 오른쪽 이동 | Sensor02 쪽으로
1 | 1 | 정지 | 인터록 위반, PLC에서 막아야 함
Notes: Unity는 둘 다 1이면 멈추지만 이것은 마지막 안전망일 뿐입니다. 1일차에 만든 PLC 인터록이 1차 방어선입니다.

## Slide 31: 박스 한 개의 신호 여행
박스 진입
Sensor01
OnTriggerEnter
HR0 = 1
bit0 ON
다음 20ms에 전송
Ladder
MoveRight
자기유지 ON
HR10 = 2
bit1 ON
Unity가 읽음
박스 이동
+z 방향
Sensor02로
HR10 = 2는 이진수 0b010, 즉 bit1(RIGHT)만 켜진 값이다.
Notes: 10진 값과 비트를 함께 읽는 연습을 합니다. HR10이 1이면 LEFT, 2이면 RIGHT입니다.

## Slide 32: 실습: 속도와 센서를 관찰하기
1
Play 상태에서 Sensor01 오브젝트 선택
2
Inspector에서 isDetected, detectedCount 관찰
3
박스를 센서 위에 놓아 값이 바뀌는지 확인
4
ConveyorBelt의 moveSpeed를 0.05 → 0.1로 바꿔 보기
5
실험 후 moveSpeed를 0.05로 되돌리기
확인 포인트
센서 진입 시 detectedCount = 1
이탈 시 0
moveSpeed는 PLC와 무관한 설비 특성
Notes: Inspector는 실행 중인 값을 실시간으로 보여주므로 PLC 모니터링 화면과 비슷합니다. 속도는 실험 후 반드시 원래대로 돌립니다.

## Slide 33: Modbus 클라이언트 분석
4
ModbusController.cs · FC23 · 20ms · 재연결

## Slide 34: ModbusController의 설정값
항목 | 기본값 | 의미
ipAddress | 127.0.0.1 | 서버(PLC 또는 Python) 주소
port | 1502 | Modbus TCP 포트
unitId | 1 | Unit ID
writeStartAddress | 0 | HR0~9에 쓰기
readStartAddress | 10 | HR10~19 읽기
pollIntervalMs | 20 | 통신 주기 (ms)
reconnectIntervalMs | 1000 | 재접속 간격 (ms)
connect / responseTimeoutMs | 500 / 500 | 연결·응답 제한 시간
Notes: 모두 Inspector에서 바꿀 수 있는 값입니다. 오늘은 기본값을 그대로 씁니다.

## Slide 35: 통신 루프는 계속 돈다
연결 확인
끊겨 있으면
1초마다 재접속
쓰기 준비
toController
10워드 복사
FC23 요청
HR0~9 쓰기
HR10~19 읽기
응답 저장
fromController
10워드
20ms 대기
다음 주기
CommunicationLoopAsync가 별도 Task에서 실행되어 화면이 멈추지 않는다.
Notes: 통신은 Unity 메인 스레드가 아니라 별도 작업에서 돕니다. 그래서 통신이 느려져도 화면은 부드럽게 움직입니다.

## Slide 36: FC23 요청 프레임 구조
위치 | 크기 | 내용 | Unity 값
0~1 | 2 | Transaction ID | 요청마다 +1
2~3 | 2 | Protocol ID | 0
4~5 | 2 | Length | Unit ID + PDU 길이
6 | 1 | Unit ID | 1
7 | 1 | Function Code | 0x17 (=23)
8~11 | 4 | 읽기 주소·개수 | 10, 10
12~16 | 5 | 쓰기 주소·개수·바이트 수 | 0, 10, 20
17~ | 20 | 쓰기 데이터 | HR0~9 값
Notes: 앞의 7바이트가 MBAP 헤더, 나머지가 PDU입니다. 2일차에 배운 프레임 구조를 실제 코드로 확인합니다.

## Slide 37: FC23 요청을 만드는 코드
ConveyorURP/Assets/Scripts/ModbusController.cs (발췌)
// MBAP Header
WriteUInt16(request, 0, currentTransactionId);
WriteUInt16(request, 2, 0); // Protocol ID
WriteUInt16(request, 4, mbapLength); // Length
request[6] = unitId; // Unit ID
request[7] = 0x17; // FC23
WriteUInt16(request, 8, readAddress); // 10
WriteUInt16(request, 10, readCount); // 10
WriteUInt16(request, 12, writeAddress); // 0
WriteUInt16(request, 14, writeCount); // 10
request[16] = (byte)(writeCount * 2); // 20
표의 구조가 코드 한 줄씩 대응
0x17 = 10진수 23
한 번 요청으로 쓰기와 읽기를 함께
응답 지연은 500ms 넘으면 오류
Notes: 2일차에 배운 MBAP 헤더와 PDU가 코드에서 바이트 단위로 만들어집니다. 표와 코드를 한 줄씩 짝지어 읽어 봅니다.

## Slide 38: 비트 꺼내기: GetFromControllerBit
ConveyorURP/Assets/Scripts/ModbusController.cs (발췌)
public bool GetFromControllerBit(
int wordIndex, int bitIndex)
{
if (wordIndex < 0 ||
wordIndex >= fromController.Length) return false;
if (bitIndex < 0 || bitIndex > 15) return false;
ushort mask = (ushort)(1 << bitIndex);
return (fromController[wordIndex] & mask) != 0;
}
// 예: HR10 = 2 (0b010)
// bit 0 → mask 1 → 2 & 1 = 0 → false (LEFT)
// bit 1 → mask 2 → 2 & 2 = 2 → true (RIGHT)
1 << n 으로 마스크 생성
AND 연산 결과가 0이 아니면 ON
SetToControllerBit는 OR로 켜고 AND NOT으로 끔
2일차 Python 비트 연산과 같은 원리
Notes: 마스크를 만들어 AND 하는 방식은 PLC, Python, C# 모두 같습니다. 예시 값 2를 손으로 계산해 봅니다.

## Slide 39: 끊겨도 스스로 다시 붙는다
연결 실패
서버가 꺼져 있으면 연결 실패
1000ms 기다린 뒤 다시 시도
응답 없음
500ms 안에 응답이 없으면
연결을 끊고 처음부터 재접속
서버 재시작
PLC 재시작, Python 재실행에도
Unity를 다시 켤 필요 없음
재접속 간격 reconnectIntervalMs = 1000, 연결·응답 제한 시간 = 500ms. 모두 Inspector에서 바꿀 수 있다.
Notes: 실제 설비 통신에서도 자동 재접속은 필수 기능입니다. 6교시에 직접 끊어 보며 확인합니다.

## Slide 40: 실습: Python 테스트 서버로 통신 확인
PLC 대신 Python 서버로 Unity 통신부터 확인한다
1
AI_Training 폴더에서 python modbus_server.py 실행
2
콘솔에 Server Started 127.0.0.1:1502 확인
3
Unity 실행 → Controller 모드 → 연결 램프 녹색 확인
4
박스를 Sensor01에 놓고 서버 HR0 값 변화를 관찰
5
확인 후 Ctrl+C로 서버 종료 (포트 비우기)
확인 포인트
연결 램프 녹색
HR0 bit0 = 1
종료 후 PLC 실습으로
Notes: 문제가 PLC 설정인지 Unity 쪽인지 나누기 위해 Python 서버로 먼저 확인합니다. 반드시 종료해야 PLC가 1502 포트를 쓸 수 있습니다.

## Slide 41: PLC ↔ Unity 실시간 연동
5
1일차 Ladder로 가상 컨베이어 왕복

## Slide 42: 연결 순서는 서버 먼저
CODESYS 런타임
SysTray
Control Win Start
Login · Start
1일차 프로젝트
RUN 상태
Modbus 서버
1502 포트
대기
Unity 실행
Controller 모드
IP 127.0.0.1
연결 램프 녹색
20ms 교환 시작
서버(PLC)가 먼저 떠 있어야 클라이언트(Unity)가 붙는다. 순서가 바뀌어도 Unity는 1초마다 재접속한다.
Notes: 서버 먼저, 클라이언트 나중이 원칙입니다. 그래도 자동 재접속 덕분에 순서가 틀려도 결국 연결됩니다.

## Slide 43: 실습: CODESYS를 서버로 준비
1
Python 서버가 꺼졌는지 확인 (1502 포트 비우기)
2
1일차 CODESYS 프로젝트 열기
3
ModbusTCP Server Device: Port 1502, Unit ID 1 확인
4
Holding registers 20, Writable ON, Bind to Adapter OFF
5
Online > Login → Download → Start (RUN)
확인 포인트
컴파일 오류 0개
PLC 상태 RUN
I/O Mapping: HR0~9 → GVL.ToPlc, HR10~19 → GVL.FromPlc
Notes: 설정 화면의 항목 이름과 %QW 주소는 CODESYS 버전에 따라 조금 다를 수 있으니 I/O Mapping 탭에서 직접 확인합니다.

## Slide 44: 실습: 가상 컨베이어 왕복시키기
1
Unity 실행 → Controller 모드 → 연결 램프 확인
2
박스를 Sensor01 근처 벨트 위에 놓기
3
CODESYS 온라인 화면에서 Sensor01, MoveRight 확인
4
박스가 Sensor02에 도착하면 LEFT로 바뀌는지 확인
5
3회 왕복 후 Done으로 정지하는지 확인 (5교시 확장)
확인 포인트
MoveLeft·MoveRight 동시 ON 없음
센서 도착 후 1초 대기 후 반전
3회 왕복 후 정지
Notes: 1일차 5교시에 만든 타이머와 카운터가 실제로 보이는 순간입니다. 온라인 모니터링 화면과 Unity 화면을 나란히 띄우게 합니다.

## Slide 45: 신호 추적 표를 채워 보자
순간 | HR0 (센서) | PLC 판단 | HR10 (명령) | 박스
박스를 Sensor01에 | 1 | MoveRight ON | 2 | 오른쪽 이동
센서 사이 이동 중 | 0 | 자기유지 | 2 | 오른쪽 이동
Sensor02 도착 | 2 | 1초 대기 후 LEFT | 0 → 1 | 정지 → 왼쪽
벨트 밖으로 떨어짐 | 4 | Lost → 정지 | 0 | 삭제
HR0 = 4는 bit2(Lost)만 켜진 값이다. 표의 값은 Python 클라이언트나 CODESYS 모니터로 확인한다.
Notes: 각 순간의 레지스터 값을 학생이 직접 관찰해 채우게 합니다. 예상 값과 다르면 어느 단계에서 어긋났는지 추적합니다.

## Slide 46: RESET 비트: 박스를 처음 자리로
ConveyorURP/Assets/Scripts/ConveyorResetController.cs (발췌)
// HR10
ushort commandWord = modbusController.fromController[0];
// HR10.bit2 = RESET
bool reset = (commandWord & 0x0004) != 0;
// Rising Edge
if (reset && !previousReset)
{
ResetBox(); // Lost 해제 + 박스를 resetPoint로
}
previousReset = reset;
PLC가 GVL.FromPlc[0].2를 켜면 동작
상승 에지에서 한 번만 실행
Lost 해제 후 박스 재배치
PLC 쪽 R_TRIG와 같은 개념
Notes: RESET은 PLC가 Unity의 박스를 되돌리는 명령입니다. 한 번만 동작하도록 상승 에지를 씁니다.

## Slide 47: Python 서버와 PLC 서버, 무엇이 다른가
Python 서버 (modbus_server.py)
레지스터만 보관, 판단 없음
코드로 쉽게 실험
AI 제어(5일차)에 사용
CODESYS PLC 서버
Ladder가 매 스캔 판단
산업 현장과 같은 구조
오늘의 가상 시운전에 사용
Unity 입장에서는 둘 다 같은 1502 포트의 서버다. 그래서 제어기만 바꿔 끼울 수 있다.
Notes: 같은 레지스터 맵을 지키기 때문에 제어기를 교체할 수 있습니다. 이 구조가 5일차 AI 제어로 이어집니다.

## Slide 48: 가상 시운전으로 얻는 것
설비 전 검증
Ladder 오류를 설비 없이 발견
재작업 비용 감소
안전한 고장 시험
Lost, 통신 끊김을 마음껏 재현
사람·설비 위험 없음
교육 반복
같은 상황을 몇 번이든 재현
모두가 같은 설비로 실습
산업 현장에서는 Virtual Commissioning이라 부른다. 실제 설비 제작 전에 PLC 프로그램을 검증하는 단계다.
Notes: 산업 현장에서는 이것을 Virtual Commissioning이라고 부릅니다. B과정 3일차에서도 같은 개념을 다룹니다.

## Slide 49: 상태 UI와 점검
6
SystemStatus_UI · IOMapUI · Lost · 통신 끊김

## Slide 50: SystemStatus_UI: 화면이 곧 HMI
연결 램프
연결: 녹색, 끊김: 빨간색
IsConnected 값으로 판단
이동 램프
Move Left / Move Right
HR10 bit0, bit1 표시
센서 램프
Sensor01 / Sensor02
ON 녹색, OFF 회색
메인 화면과 System Status 패널 두 곳에 같은 센서 상태를 보여준다.
Notes: Unity 화면이 설비 운전자의 HMI 역할을 합니다. 램프 색만 보고 상태를 말할 수 있어야 합니다.

## Slide 51: IOMapUI: 버튼과 패널
버튼 | 열리는 패널 | 용도
IO MAP | ioMapPanel_Controller | Controller 모드의 I/O 할당 확인
MONITOR | monitorPanel | 상태 모니터 보기
CLOSE | 모든 패널 닫기 | 시뮬레이션 화면으로 복귀
IO MAP 패널의 내용과 오늘 만든 신호 매핑 표가 같은지 비교한다.
Notes: 화면 속 I/O 맵과 교재의 표가 일치하는지 확인하는 것도 점검 항목입니다.

## Slide 52: 점검 1: Lost 상황 재현
1
컨베이어가 RIGHT로 움직이는 중 박스를 끌어 벨트 밖으로
2
Console에 [FAULT] Workpiece Lost 확인
3
HR0 bit2 = 1 → PLC Lost 접점 ON 확인
4
MoveLeft, MoveRight 모두 OFF로 정지하는지 확인
5
RESET 또는 Unity 재시작으로 Lost 해제
확인 포인트
Lost 중 모터 출력 0
해제 전 재기동 없음
1일차 6교시 로직과 일치
Notes: Lost는 정지 조건이므로 출력이 모두 꺼져야 합니다. 해제 방법은 현장 규칙에 따라 정하도록 토론해 봅니다.

## Slide 53: 점검 2: 통신 끊김과 재연결
1
정상 왕복 중 CODESYS에서 Stop 또는 Logout
2
Unity 연결 램프가 빨간색으로 바뀌는지 확인
3
컨베이어가 마지막 명령으로 계속 가는지 관찰
4
CODESYS Start → 1초 안팎에 램프 녹색 복귀 확인
5
관찰 결과를 점검표에 기록
확인 포인트
재연결 자동
끊긴 동안의 동작을 기록
현장이라면 어떤 안전 조치가 필요할지 토론
Notes: 끊겼을 때 마지막 명령을 유지하는지 직접 관찰하게 합니다. 현장에서는 통신 감시 타이머로 정지시키는 것이 일반적이라는 점을 토론 주제로 줍니다.

## Slide 54: 3일차 연동 점검표
번호 | 점검 항목 | 판정 기준
1 | 연결 램프 | PLC RUN 후 녹색
2 | Sensor01 → HR0 bit0 | 박스 진입 시 1
3 | 자동 왕복 | S1 → RIGHT, S2 → LEFT
4 | 인터록 | LEFT·RIGHT 동시 ON 없음
5 | 3회 왕복 후 정지 | Done ON, 출력 0
6 | Lost 정지 | HR0 bit2 = 1이면 출력 0
7 | 재연결 | PLC 재시작 후 자동 복귀
Notes: 모든 항목을 통과하면 오늘의 결과물이 완성된 것입니다. 통과하지 못한 항목은 문제 해결 슬라이드를 보며 고칩니다.

## Slide 55: 자주 나는 문제와 해결
연결 램프가 계속 빨간색
PLC RUN 확인, Python 서버 종료 확인, 포트 1502 · Unit ID 1 확인
연결은 되는데 박스가 안 움직임
I/O Mapping에서 HR10~19 → GVL.FromPlc 연결 확인
센서 값이 PLC에 안 들어옴
PLC 프로그램이 GVL.ToPlc에 값을 쓰지 않는지 확인 (읽기만)
2시간 뒤 갑자기 멈춤
라이선스 없는 런타임 제한. SysTray에서 Stop → Start
Notes: 가장 흔한 원인은 Python 서버가 아직 1502 포트를 잡고 있는 경우입니다. 한 번에 서버는 하나만 실행합니다.

## Slide 56: 확인 문제
Q1
디지털 섀도와 디지털트윈의 차이를 데이터 흐름 방향으로 설명하시오.
Q2
SensorTrigger가 bool 대신 detectedCount를 쓰는 이유는?
Q3
HR10 값이 3일 때 ConveyorBelt는 어떻게 동작하는가?
Q4
Unity가 PLC와 데이터를 주고받을 때 쓰는 함수 코드와 주기는?
Q5
Python 서버와 PLC 서버를 동시에 실행하면 안 되는 이유는?
Notes: 정답 Q1. 섀도는 현실 → 가상만 자동, 트윈은 양방향 자동 Q2. 여러 물체가 겹쳐도 하나라도 남아 있으면 ON을 유지하기 위해 Q3. LEFT·RIGHT 모두 1 → 정지 (moveLeft == moveRight) Q4. FC23 (Read/Write Multiple Registers), 20ms Q5. 같은 1502 포트를 쓰므로 서버는 하나만 실행 가능

## Slide 57
오늘 정리
1
디지털트윈은 현실과 가상이 양방향 데이터로 연결된 상태다
2
SensorTrigger → HR0, HR10 → ConveyorBelt 로 신호가 흐른다
3
Unity는 FC23으로 20ms마다 쓰기와 읽기를 한 번에 한다
4
서버는 하나만: PLC 또는 Python, 제어기만 바꿔 끼울 수 있다
5
가상 시운전으로 Lost·통신 끊김을 안전하게 시험했다
다음 시간 4일차 · 생산 데이터 분석과 AI Vision
Notes: 오늘 연결한 구조가 4·5일차에도 그대로 쓰입니다. 다음 시간에는 이 디지털트윈에서 데이터와 영상을 모읍니다.