## Slide 1: 생산 데이터 분석 및 AI Vision
스마트제조 기초실습 · 4일차
pandas로 수집 데이터를 읽고, Unity 카메라로 YOLO 박스 검출 모델 만들기
5일 × 6시간 과정
Notes: 4일차는 데이터의 날입니다. 오전에는 2일차에 모은 동작 데이터를 분석하고, 오후에는 디지털트윈 카메라로 영상 데이터를 만들어 AI를 학습시킵니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
pandas로 수집 데이터의 동작 분포와 상태 전이를 분석한다
2
Unity에서 YOLO 학습용 데이터셋을 자동으로 만든다
3
YOLO11n 모델을 학습시켜 실시간으로 박스를 검출한다
오늘 만들 결과물
분석 결과 그래프 (il_visualize.py)
박스 데이터셋 (images + labels)
학습된 best.pt
실시간 검출 화면
Notes: 결과물 네 가지를 차례로 만듭니다. 학습은 PC 성능에 따라 시간이 걸리므로 5교시 시작과 함께 바로 돌립니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치 (1)
Python 3.12에 패키지를 한 번에 설치합니다 (가상환경 권장)
Python 3.12
Windows · Ubuntu · macOS
Windows는 Add python.exe to PATH 체크
python -m venv .venv 로 가상환경
Windows: .venv\Scripts\activate
macOS·Ubuntu: source .venv/bin/activate
python.org/downloads
분석·비전 패키지
pip 한 줄 설치
pip install pandas matplotlib
pip install ultralytics opencv-python flask
macOS·Ubuntu는 pip3 사용
ultralytics가 PyTorch를 함께 설치
PyTorch GPU (선택)
NVIDIA GPU가 있을 때
사이트에서 OS·CUDA 버전 선택
표시된 pip 명령으로 재설치
GPU 없으면 CPU, Apple Silicon은 MPS
pytorch.org/get-started/locally
Notes: 패키지 설치는 사전에 해 두는 것이 좋습니다. GPU가 없어도 실습은 가능하지만 학습 시간이 길어집니다.

## Slide 4: 오늘 쓰는 도구 · 설치 (2)
공식 문서와 실습 파일 위치
Ultralytics YOLO 문서
YOLO11 학습·추론 옵션
Train, Predict 모드 설명
데이터셋 YAML 형식
평가지표(mAP) 설명
docs.ultralytics.com
실습 파일
PhysicalAI_Training/AI_Training
conveyor_il/il_dataset.csv, il_visualize.py
conveyor_od/data.yaml, od_train.py
conveyor_od/od_run.py
yolo11n.pt (conveyor_od 폴더에 포함)
Unity 디지털트윈
에디터 또는 빌드본
YoloDatasetCapture.cs: 데이터셋 촬영
VisionCemeraSender.cs: 실시간 전송
촬영은 에디터에서, 전송은 둘 다 가능
Notes: yolo11n.pt는 conveyor_od 폴더에 들어 있습니다. 파일을 지웠다면 Ultralytics가 처음 실행할 때 다시 내려받으므로, 교육장 인터넷이 막혀 있으면 폴더에 그대로 두세요.

## Slide 5: 오늘의 시간표
1
실습
pandas 기초: 동작 분포, 상태 전이, Lost 확인
2
실습
matplotlib 시각화와 결과 해석 (il_visualize.py)
3
이론
OpenCV 기초, 검출 vs 분류, YOLO 구조와 mAP
4
실습
Unity에서 YOLO 데이터셋 자동 생성
5
실습
YOLO11n 학습 (CUDA · MPS · CPU 자동 선택)
6
실습
실시간 추론: Unity 카메라 → :8000 → 검출
Notes: 오전은 표 데이터, 오후는 영상 데이터입니다. 두 데이터 모두 디지털트윈에서 나왔다는 점이 공통입니다.

## Slide 6: pandas로 생산 데이터 읽기
1
동작 분포 · 상태 전이 · 일관성

## Slide 7: 데이터 분석은 네 단계로 한다
불러오기
read_csv
크기·열 확인
정리
결측·이상값
자료형 확인
집계
value_counts
crosstab
해석
그래프
결론 한 줄
오늘 데이터는 2일차 il_collect_manual.py(또는 il_collect.py)로 모은 il_dataset.csv다.
Notes: 분석은 계산보다 질문이 먼저입니다. 이 데이터로 무엇을 알고 싶은지 먼저 적게 합니다.

## Slide 8: il_dataset.csv의 구조
열 | 값 | 의미
Sensor01 | 0 / 1 | 왼쪽 끝 센서 (HR0 bit0)
Sensor02 | 0 / 1 | 오른쪽 끝 센서 (HR0 bit1)
LastSensor | 1 / 2 | 마지막으로 감지된 센서 (처음은 1)
Action | 0 / 1 / 2 | Expert 동작: STOP / LEFT / RIGHT
0.05초(SAMPLE_TIME)마다 한 줄. WorkpieceLost가 1인 순간은 저장하지 않는다.
Notes: LastSensor는 센서 사이에 있을 때 어느 쪽에서 왔는지를 기억하는 값입니다. 이 열이 있어야 AI가 방향을 판단할 수 있습니다.

## Slide 9: 불러오기와 동작 분포
예제: analysis.py (conveyor_il 폴더에서 실행)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("il_dataset.csv")
print(df.shape) # (행 수, 열 수)
print(df.head()) # 앞 5줄
print(df.dtypes) # 자료형
counts = df["Action"].value_counts().sort_index()
print(counts) # 0=STOP, 1=LEFT, 2=RIGHT
ratio = df["Action"].value_counts(normalize=True)
print(ratio.round(3)) # 비율
print("수집 시간(초):", len(df) * 0.05)
shape로 샘플 수부터 확인
value_counts로 동작별 개수
normalize=True면 비율
샘플 수 × 0.05초 = 수집 시간
Notes: 데이터를 받으면 크기와 앞부분부터 봅니다. 동작별 개수와 비율로 데이터의 균형을 확인합니다.

## Slide 10: 상태별로 어떤 동작을 했나
예제: analysis.py (이어서)
state_action = pd.crosstab(
[df["Sensor01"], df["Sensor02"], df["LastSensor"]],
df["Action"],
)
print(state_action)
# 같은 상태에서 동작이 몇 가지였나
consistency = (
df.groupby(["Sensor01", "Sensor02", "LastSensor"])
["Action"].nunique()
)
print(consistency) # 2 이상이면 같은 상태에서 다른 동작
crosstab = 상태 × 동작 표
행: (S1, S2, Last) 조합
nunique가 1이면 일관된 Expert
2 이상이면 키 입력이 흔들린 것
Notes: crosstab은 엑셀의 피벗 테이블과 같습니다. 같은 상태에서 동작이 여러 개면 학습 모델이 헷갈립니다.

## Slide 11: 동작이 언제 바뀌었나: 상태 전이
예제: analysis.py (이어서)
# 다음 샘플의 동작
next_action = df["Action"].shift(-1)
# 전이 행렬: 지금 동작 → 다음 동작
transition = pd.crosstab(df["Action"], next_action)
print(transition)
# 동작이 바뀐 횟수
changed = (df["Action"] != df["Action"].shift()).sum() - 1
print("동작 변경 횟수:", changed)
shift(-1)로 다음 행과 비교
대각선 = 같은 동작 유지
대각선 밖 = 동작 전환
RIGHT → LEFT 직행이 많으면 STOP 없이 반전
Notes: shift로 한 칸 밀어 다음 값과 비교하면 전이를 셀 수 있습니다. 대각선 밖의 숫자가 동작이 바뀐 순간입니다.

## Slide 12: 전이 행렬 읽는 법
지금 \ 다음 | STOP (0) | LEFT (1) | RIGHT (2)
STOP (0) | 정지 유지 | 왼쪽 출발 | 오른쪽 출발
LEFT (1) | 왼쪽 끝 도착 후 정지 | 왼쪽 이동 유지 | 정지 없이 반전
RIGHT (2) | 오른쪽 끝 도착 후 정지 | 정지 없이 반전 | 오른쪽 이동 유지
값은 각자 데이터에서 계산한다. 대각선 값이 크고 나머지가 작은 것이 정상이다.
Notes: 0.05초마다 기록했기 때문에 같은 동작 유지가 압도적으로 많습니다. 전환 칸의 숫자가 실제 왕복 횟수와 관련됩니다.

## Slide 13: 데이터에서 확인할 세 가지
균형
STOP·LEFT·RIGHT 비율
한쪽이 너무 적으면 학습이 어려움
일관성
같은 상태 → 같은 동작인가
사람 Expert는 흔들릴 수 있음
Lost 제외
WorkpieceLost = 1인 순간은 저장 안 함
정상 동작만 학습에 사용
Lost 샘플은 il_collect 단계에서 이미 빠졌다. 콘솔의 Lost=1 로그로 몇 번 있었는지 기록해 둔다.
Notes: CSV에는 Lost가 없으므로 Lost 비율은 수집할 때 콘솔에서 확인해야 합니다. 데이터가 어떻게 만들어졌는지 아는 것이 분석의 출발점입니다.

## Slide 14: 실습: 내 데이터 분석하기
1
conveyor_il 폴더에 il_dataset.csv가 있는지 확인
2
예제 analysis.py를 만들어 세 코드 블록 입력
3
샘플 수, 동작 비율, 수집 시간을 기록
4
상태 × 동작 표에서 일관되지 않은 상태 찾기
5
결론을 한 줄로 적기 (예: RIGHT가 LEFT보다 많다)
확인 포인트
샘플 수 1,000개 이상 권장
nunique 2 이상인 상태 개수
결론 한 줄
Notes: 데이터가 없는 학생은 강사가 준비한 il_dataset.csv를 씁니다. 결론을 문장으로 쓰는 습관을 들이게 합니다.

## Slide 15: matplotlib 시각화
2
il_visualize.py · 그래프 세 개로 데이터 읽기

## Slide 16: il_visualize.py가 그리는 그래프 세 개
1. 동작 분포
STOP·LEFT·RIGHT 막대
막대 위에 개수 표시
2. 상태-동작 분포
(S1, S2, Last) → 동작
가로 막대로 조합별 개수
3. 동작 타임라인
샘플 순서대로 동작 값
계단 그래프로 왕복 패턴
세 그래프는 1교시의 value_counts, crosstab, 전이 분석을 그림으로 옮긴 것이다.
Notes: 1교시에 숫자로 본 것을 그림으로 다시 봅니다. 숫자와 그림이 같은 이야기를 하는지 확인하게 합니다.

## Slide 17: 그래프 1: 동작 분포
AI_Training/conveyor_il/il_visualize.py (발췌)
action_counts = (
df["Action"]
.value_counts()
.reindex([0, 1, 2], fill_value=0)
)
action_labels = [ACTION_NAMES[a] for a in action_counts.index]
bars = axes[0].bar(action_labels, action_counts.values)
axes[0].set_title("1. PLC Expert Action Distribution")
axes[0].set_xlabel("Expert Action")
axes[0].set_ylabel("Samples")
reindex로 0·1·2 순서 고정
없는 동작은 0으로 채움
bar로 막대 그래프
제목·축 이름은 영어 (한글 글꼴 문제 회피)
Notes: 실제 il_visualize.py의 첫 그래프 부분입니다. reindex로 동작 순서를 고정하는 이유를 설명합니다.

## Slide 18: 그래프 2·3: 상태-동작과 타임라인
AI_Training/conveyor_il/il_visualize.py (발췌)
state_counts = (
df.groupby(["Sensor01", "Sensor02",
"LastSensor", "Action"])
.size()
.reset_index(name="Count")
)
axes[1].barh(state_counts["State"], state_counts["Count"])
# 3. Action Timeline
axes[2].step(range(len(df)), df["Action"], where="post")
axes[2].set_title("3. PLC Expert Action Timeline")
groupby + size = 조합별 개수
barh = 가로 막대
step = 계단 그래프
x축은 샘플 번호 (× 0.05초)
Notes: 두 번째와 세 번째 그래프 부분입니다. 계단 그래프는 PLC 출력의 시간 변화를 보기에 좋습니다.

## Slide 19: 창으로 보기 vs PNG로 저장
화면이 있을 때
Windows: TkAgg, macOS: macosx
Ubuntu: TkAgg 또는 QtAgg
plt.show()로 창 열기
화면이 없을 때 (SSH 등)
자동으로 Agg 선택
il_dataset_plot.png로 저장
경로가 콘솔에 출력
il_visualize.py는 OS를 보고 그래프 방식을 스스로 고른다. Ubuntu에서 창을 보려면 python3-tk 설치.
Notes: 이번 교재 준비 과정에서 세 OS 모두에서 실행되도록 수정된 부분입니다. 창이 안 뜨면 PNG 파일이 저장되었는지 확인합니다.

## Slide 20: 실습: 그래프 그리고 해석하기
1
cd AI_Training/conveyor_il
2
python il_visualize.py 실행 (macOS·Ubuntu: python3)
3
그래프 1에서 가장 많은 동작과 적은 동작 확인
4
그래프 2에서 같은 상태에 두 동작이 있는 줄 찾기
5
그래프 3에서 왕복 횟수를 세어 보기
확인 포인트
콘솔: Samples : N
창 또는 il_dataset_plot.png
해석 메모 3줄
Notes: 그래프 3의 계단 모양에서 왕복 횟수를 세는 것이 재미있는 활동입니다. 1교시 전이 행렬의 전환 횟수와 비교해 봅니다.

## Slide 21: 그래프를 볼 때 묻는 질문
많고 적음
어떤 동작이 가장 많은가
STOP이 너무 많지 않은가
흔들림
같은 상태에 다른 동작이 있는가
사람 실수인가, 규칙인가
패턴
왕복이 규칙적인가
중간에 멈춘 구간은 왜 생겼나
다음 행동
데이터를 더 모을까
5일차 학습에 그대로 쓸까
Notes: 그래프는 결론을 내리기 위한 도구입니다. 마지막 질문, 다음에 무엇을 할지까지 답하게 합니다.

## Slide 22: 1·2교시 문제 해결
FileNotFoundError: il_dataset.csv
conveyor_il 폴더에서 실행했는지 확인. 2일차 수집 파일 복사
그래프 창이 안 뜸
콘솔에 [PLOT] 경로가 있으면 PNG로 저장된 것. Ubuntu는 python3-tk 설치
ModuleNotFoundError: pandas
가상환경 활성화 확인 후 pip install pandas matplotlib
Notes: 가장 흔한 실수는 다른 폴더에서 실행하는 것입니다. 스크립트는 자기 폴더의 CSV를 찾도록 되어 있습니다.

## Slide 23: 컴퓨터 비전과 YOLO
3
OpenCV · 검출 vs 분류 · 평가지표

## Slide 24: 컴퓨터에게 이미지는 숫자 배열이다
픽셀
높이 × 너비 × 색(3)
각 값은 0~255
OpenCV
이미지 읽기·변환·표시
imdecode, imshow, waitKey
BGR 순서
OpenCV는 파랑·초록·빨강 순
RGB와 순서가 반대
Unity 카메라 이미지는 JPEG로 압축되어 오고, od_run.py가 cv2.imdecode로 숫자 배열로 되돌린다.
Notes: 이미지가 숫자라는 점을 먼저 받아들이면 AI가 이미지를 다루는 방식이 쉬워집니다. 640×480 컬러 이미지는 약 92만 개의 숫자입니다.

## Slide 25: 분류와 검출은 묻는 것이 다르다
분류 (Classification)
이 이미지는 무엇인가
이미지 전체에 라벨 하나
예: 정상 / 불량
검출 (Detection)
어디에 무엇이 있는가
물체마다 상자 + 클래스
예: BOX가 (x, y, w, h)에
오늘은 검출을 한다. data.yaml의 클래스는 BOX 하나이며, 색·불량 등 클래스를 늘리면 분류까지 함께 할 수 있다.
Notes: 현재 데이터셋은 BOX 한 클래스입니다. 클래스를 늘리려면 Unity에 다른 모양의 박스를 추가해야 한다는 점을 심화 과제로 제시합니다.

## Slide 26: YOLO는 한 번 보고 모두 찾는다
입력 이미지
640 크기로
조정
백본
특징 추출
(모양·윤곽)
넥
여러 크기
특징 결합
헤드
상자·클래스
·신뢰도 예측
후처리
중복 상자 제거
conf 0.5 이상
You Only Look Once: 이미지를 한 번 통과시켜 모든 물체를 동시에 찾으므로 실시간 처리가 가능하다.
Notes: 구조의 세부보다 한 번에 예측한다는 특징이 중요합니다. 그래서 30 FPS 영상도 따라갈 수 있습니다.

## Slide 27: YOLO 라벨 파일 형식
항목 | 예 | 의미
class | 0 | 클래스 번호 (0 = BOX)
centerX | 0.512345 | 상자 중심 x / 이미지 너비
centerY | 0.430000 | 상자 중심 y / 이미지 높이
width | 0.120000 | 상자 너비 / 이미지 너비
height | 0.150000 | 상자 높이 / 이미지 높이
한 줄 = 물체 하나. 모든 값은 0~1로 정규화. 물체가 없으면 빈 파일(Negative Sample). 예 값은 설명용.
Notes: 정규화 덕분에 이미지 크기가 바뀌어도 라벨을 그대로 쓸 수 있습니다. 오늘은 Unity가 이 파일을 자동으로 만들어 줍니다.

## Slide 28: 얼마나 잘 찾았나: 평가지표
IoU
예측 상자와 정답 상자의 겹침
겹친 넓이 / 합친 넓이
Precision
찾은 것 중 맞은 비율
헛것을 덜 찾을수록 높음
Recall
정답 중 찾아낸 비율
놓친 것이 적을수록 높음
mAP50 · mAP50-95
IoU 0.5 기준 평균 정확도
0.5~0.95 여러 기준의 평균
Notes: Precision과 Recall은 서로 줄다리기 관계입니다. 학습 결과 화면에서 이 네 지표를 다시 봅니다.

## Slide 29: 오늘 쓰는 숫자
640
학습 이미지 크기
(imgsz)
50
학습 반복 횟수
(epochs)
0.5
검출 신뢰도 기준
(conf)
30
Unity 전송 FPS
(sendInterval 1/30)
Notes: 모두 실제 코드에 들어 있는 값입니다. od_train.py와 od_run.py, VisionCemeraSender.cs에서 찾아보게 합니다.

## Slide 30: 왜 YOLO11n인가
n = nano
가장 작은 크기의 모델
노트북 CPU에서도 학습 가능
사전학습
yolo11n.pt는 이미 많은 물체를 학습
우리 박스만 추가로 배움 (전이학습)
충분한 성능
배경 단순, 박스 하나
작은 모델로도 높은 정확도 기대
처음부터 학습하는 대신 사전학습 모델을 출발점으로 쓰면 적은 데이터와 짧은 시간으로 학습할 수 있다.
Notes: 전이학습 개념을 짧게 소개합니다. 수백 장의 이미지로도 쓸 만한 결과가 나오는 이유입니다.

## Slide 31: Unity에서 데이터셋 만들기
4
YoloDatasetCapture.cs · 자동 라벨

## Slide 32: 촬영 한 번에 이미지와 라벨이 함께 생긴다
VisionCamera
640×480
렌더
JPG 저장
images/
box_000000.jpg
Box 찾기
Tag = Box
화면 위치 계산
라벨 저장
labels/
box_000000.txt
사람이 상자를 그리지 않아도 된다. 디지털트윈은 박스의 정확한 위치를 알고 있기 때문이다.
Notes: 현실에서는 라벨링이 가장 비싼 작업입니다. 디지털트윈이 이 비용을 없애 준다는 점이 오늘의 핵심 메시지입니다.

## Slide 33: YoloDatasetCapture 설정값
항목 | 기본값 | 의미
visionCamera | (연결 필요) | 촬영할 카메라
targetTag | Box | 찾을 물체의 Tag
datasetFolder | YOLO_Dataset | Unity 프로젝트 루트에 생성
imageWidth × imageHeight | 640 × 480 | 저장 이미지 크기
jpegQuality | 95 | JPG 품질
captureKey | Space | 수동 촬영
captureInterval | 0.2초 | A 키로 켜는 자동 촬영 간격
Notes: 클래스 이름은 YOLO_DatasetCapture이고 파일 이름은 YoloDatasetCapture.cs입니다. Inspector에서 값을 확인합니다.

## Slide 34: 라벨 한 줄을 만드는 코드
ConveyorURP/Assets/Scripts/YoloDatasetCapture.cs (발췌)
if (TryGetYoloBoundingBox(targetBox, visionCamera,
out float centerX, out float centerY,
out float width, out float height))
{
// class centerX centerY width height
// Class 0 = BOX
string label = $"0 "
+ $"{centerX:F6} " + $"{centerY:F6} "
+ $"{width:F6} " + $"{height:F6}";
File.WriteAllText(labelPath, label);
labelCreated = true;
}
// Box가 없거나 화면에 안 보이면 빈 TXT (Negative Sample)
if (!labelCreated) File.WriteAllText(labelPath, string.Empty);
박스 3D 위치 → 화면 상자 계산
소수 6자리로 저장
박스가 없으면 빈 파일
빈 파일도 학습에 필요 (배경 학습)
Notes: 라벨 파일은 이 몇 줄로 만들어집니다. 소수 여섯 자리 정규화 좌표가 YOLO 형식입니다.

## Slide 35: 키 입력: Space와 A
ConveyorURP/Assets/Scripts/YoloDatasetCapture.cs (Update 발췌)
// SPACE : 수동 Capture
if (Input.GetKeyDown(captureKey))
StartCoroutine(CaptureDataset());
// A : Auto Capture ON / OFF
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A))
{
autoCapture = !autoCapture;
captureTimer = 0f;
}
// Auto Capture
if (autoCapture)
{
captureTimer += Time.deltaTime;
if (captureTimer >= captureInterval) { /* 촬영 */ }
}
Space = 한 장씩
A = 자동 촬영 켜기/끄기
0.2초마다 1장 = 초당 5장
주의: 2일차 il_collect_manual.py의 A(LEFT)와 다른 창
Notes: A 키가 자동 촬영 토글입니다. 2일차 키보드 Expert의 A와 겹치지만 입력받는 창이 다르므로 충돌하지 않습니다.

## Slide 36: 실습: 데이터셋 촬영하기
1
Unity 에디터에서 YOLO_DatasetCapture 컴포넌트 확인
2
Python 제어기(Conveyor_cycle.py)로 컨베이어 왕복
3
Play 후 A 키로 자동 촬영 켜기 (Game 창 클릭 후)
4
박스 위치·개수를 바꾸며 2~3분 촬영
5
박스 없는 장면도 몇 장 촬영 (Negative)
확인 포인트
Console: [YOLO] SAVE
이미지 300장 이상 권장
NO BOX 샘플 포함
Notes: 컨베이어가 움직이는 동안 촬영하면 다양한 위치의 박스 이미지를 얻습니다. 같은 장면만 찍지 않도록 박스를 옮겨 가며 촬영합니다.

## Slide 37: 실습: train / val 폴더로 나누기
data.yaml은 dataset/images/train, dataset/images/val을 찾는다
1
Unity 프로젝트 루트의 YOLO_Dataset 폴더 열기
2
conveyor_od/dataset/images/train, val 폴더 만들기
3
labels/train, labels/val도 같은 구조로 만들기
4
약 80%는 train, 20%는 val로 옮기기
5
이미지와 같은 이름의 txt를 같은 쪽으로 옮기기
확인 포인트
images와 labels 파일 수가 같음
box_000123.jpg ↔ box_000123.txt
val에도 Negative 포함
Notes: Unity는 images와 labels를 한 폴더에 모아 저장하므로 직접 나눠야 합니다. 이미지와 라벨의 짝이 어긋나면 학습이 엉망이 됩니다.

## Slide 38: data.yaml과 폴더 구조
AI_Training/conveyor_od/data.yaml
train: dataset/images/train
val: dataset/images/val
names:
0: BOX
# 폴더 구조
# conveyor_od/
# data.yaml
# dataset/
# images/train/ box_000000.jpg ...
# images/val/
# labels/train/ box_000000.txt ...
# labels/val/
경로는 data.yaml 위치 기준
labels는 images와 같은 구조로 자동 매칭
names의 0번이 라벨 파일의 class 0
클래스를 늘리면 names에 추가
Notes: data.yaml은 데이터가 어디 있고 클래스가 무엇인지 알려주는 지도입니다. 경로 오타가 가장 흔한 오류입니다.

## Slide 39: YOLO11n 학습
5
od_train.py · CUDA · MPS · CPU

## Slide 40: 장치 자동 선택
AI_Training/conveyor_od/od_train.py (발췌)
def select_device():
if torch.cuda.is_available():
return 0 # NVIDIA GPU (Windows / Ubuntu)
mps = getattr(torch.backends, "mps", None)
if mps is not None and mps.is_available():
return "mps" # Apple Silicon Mac
return "cpu" # 그 외
GPU가 있으면 0번 GPU
M1~M4 Mac은 mps
없으면 cpu
시작할 때 [DEVICE]로 출력
Notes: 세 OS 모두에서 같은 코드가 돌도록 장치를 자동 선택합니다. 이 부분은 이번 과정 준비 중에 추가되었습니다.

## Slide 41: 학습 한 줄: model.train
AI_Training/conveyor_od/od_train.py (발췌)
model = YOLO(str(MODEL_PATH)) # yolo11n.pt
model.train(
data=str(DATA_PATH), # data.yaml
epochs=50,
imgsz=640,
batch=16,
project=str(BASE_DIR / "runs"),
name="box_train",
device=device,
save_period=5,
)
사전학습 모델에서 출발
50회 반복, 640 크기
결과는 runs/box_train
5 epoch마다 중간 저장
Notes: 학습은 사실상 이 한 번의 호출입니다. 옵션의 의미를 알면 상황에 맞게 조절할 수 있습니다.

## Slide 42: 학습 옵션과 조절 방법
옵션 | 값 | 바꾸면
epochs | 50 | 줄이면 빨리 끝남, 늘리면 더 정밀 (과적합 주의)
imgsz | 640 | 작게 하면 빠르지만 작은 물체를 놓침
batch | 16 | 메모리 부족 오류 시 8 또는 4로
device | 자동 | CPU만 있으면 시간이 크게 늘어남
save_period | 5 | 중간 가중치를 5 epoch마다 저장
CPU 교육장에서는 epochs를 10~20으로 줄여 시연하고, 완성 모델은 강사가 미리 준비해 둔다.
Notes: 교육장 PC 성능을 미리 확인해 시간 계획을 세웁니다. 메모리 오류는 batch를 줄이면 대부분 해결됩니다.

## Slide 43: 실습: 학습 실행
1
cd AI_Training/conveyor_od
2
python od_train.py 실행
3
[DEVICE] 0 / mps / cpu 확인
4
epoch마다 box_loss가 줄어드는지 관찰
5
끝나면 runs/box_train/weights/best.pt 확인
확인 포인트
오류 없이 1 epoch 완료
loss 감소
best.pt 생성
Notes: 학습이 도는 동안 3교시 평가지표를 다시 설명하면 시간을 잘 쓸 수 있습니다. 같은 이름으로 다시 돌리면 box_train2처럼 새 폴더가 생기는 점에 주의합니다.

## Slide 44: 학습이 끝나면 생기는 것
weights/best.pt
검증 성능이 가장 좋은 모델
od_run.py가 이 파일을 사용
weights/last.pt
마지막 epoch의 모델
이어서 학습할 때 사용
results.png
loss와 mAP 변화 그래프
학습이 잘 됐는지 한눈에
od_run.py는 runs/box_train/weights/best.pt를 읽는다. 폴더가 box_train2로 생겼다면 이름을 맞춰야 한다.
Notes: 추론 단계에서 모델을 못 찾는 오류는 대부분 이 폴더 이름 문제입니다. 학습 결과 폴더를 꼭 확인하게 합니다.

## Slide 45: 학습 곡선 읽기
잘 된 학습
train·val loss 모두 감소
mAP50이 높게 올라가 유지
val 이미지에서 상자가 정확
문제 있는 학습
val loss만 다시 상승 → 과적합
mAP가 낮게 정체 → 데이터 부족
라벨 짝 오류 → loss가 안 줄어듦
문제가 보이면 모델보다 데이터를 먼저 의심한다. 4교시 폴더 정리를 다시 확인한다.
Notes: 대부분의 문제는 데이터에서 옵니다. 이미지와 라벨 짝, Negative 비율을 먼저 점검하게 합니다.

## Slide 46: 5교시 문제 해결
CUDA out of memory
batch=8 또는 4로 줄여 다시 실행
No labels found
labels 폴더 구조가 images와 같은지, txt 이름이 같은지 확인
yolo11n.pt 다운로드 실패
인터넷 확인 또는 강사 PC에서 파일 복사해 conveyor_od에 두기
학습이 너무 느림
CPU라면 epochs를 10~20으로 줄이고 완성 모델로 시연
Notes: 오류 메시지의 마지막 줄을 읽는 습관을 들이게 합니다. 대부분 원인이 그대로 적혀 있습니다.

## Slide 47: 실시간 추론
6
VisionCemeraSender.cs → HTTP :8000 → od_run.py

## Slide 48: 영상은 HTTP로, 결과는 화면으로
Unity VisionRT
카메라 렌더
텍스처
JPEG 인코딩
품질 80
초당 30장
HTTP POST
127.0.0.1:8000
/frame
od_run.py
Flask 수신
YOLO 추론
결과 창
상자 표시
[DETECT] 로그
제어용 Modbus(1502)와 영상용 HTTP(8000)는 별개다. 둘을 동시에 돌릴 수 있다.
Notes: 통신 채널이 두 개라는 점을 분명히 합니다. 제어 신호는 가볍고 빠른 Modbus, 무거운 영상은 HTTP로 보냅니다.

## Slide 49: Unity: 프레임을 JPEG로 보내기
ConveyorURP/Assets/Scripts/VisionCemeraSender.cs (발췌)
public string serverUrl = "http://127.0.0.1:8000/frame";
public float sendInterval = 1.0f / 30.0f; // 30 FPS
public int jpegQuality = 80;
// VisionRT 읽기 → JPEG 변환
byte[] jpegData = captureTexture.EncodeToJPG(jpegQuality);
using (UnityWebRequest request = new UnityWebRequest(
serverUrl, UnityWebRequest.kHttpVerbPOST))
{
request.uploadHandler = new UploadHandlerRaw(jpegData);
request.SetRequestHeader("Content-Type", "image/jpeg");
yield return request.SendWebRequest();
}
파일 이름 VisionCemeraSender.cs
클래스 이름 VisionCameraSender
서버가 없으면 HTTP Error 경고만
전송 주기는 Inspector에서 조절
Notes: Unity는 30분의 1초마다 카메라 이미지를 JPEG로 압축해 보냅니다. 클래스 이름과 파일 이름이 다르다는 점을 짚습니다.

## Slide 50: Python: 받아서 추론하기
AI_Training/conveyor_od/od_run.py (발췌)
@app.route("/frame", methods=["POST"])
def receive_frame():
jpeg_data = request.data
np_data = np.frombuffer(jpeg_data, dtype=np.uint8)
frame = cv2.imdecode(np_data, cv2.IMREAD_COLOR)
results = model.predict(source=frame, conf=0.5,
verbose=False)
result = results[0]
display_frame = result.plot() # 상자 그리기
if SHOW_WINDOW:
cv2.imshow("YOLO - Unity Vision Camera", display_frame)
cv2.waitKey(1)
return "OK", 200
JPEG 바이트 → 숫자 배열
conf 0.5 이상만 검출
result.plot()이 상자를 그림
화면 없는 Linux는 창 생략
Notes: Flask가 받은 바이트를 이미지로 되돌리고 YOLO에 넣습니다. macOS에서 창을 띄우기 위해 메인 스레드에서 처리합니다.

## Slide 51: 검출 로그 읽기
AI_Training/conveyor_od/od_run.py (발췌)
for box in result.boxes:
class_id = int(box.cls[0])
confidence = float(box.conf[0])
x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0].tolist()
class_name = model.names[class_id]
print(
f"[DETECT] "
f"{class_name} "
f"Conf={confidence:.2f} "
f"Box=({x1:.0f},{y1:.0f})-({x2:.0f},{y2:.0f})"
)
cls: 클래스 번호 → BOX
conf: 신뢰도 0~1
xyxy: 왼쪽 위·오른쪽 아래 픽셀
라벨 파일(중심·너비)과 표현이 다름
Notes: 검출 결과는 상자마다 클래스, 신뢰도, 좌표를 가집니다. 좌표 표현이 라벨 파일과 다르다는 점을 비교합니다.

## Slide 52: 실습: 실시간 검출 실행
1
cd AI_Training/conveyor_od → python od_run.py
2
[MODEL] Loaded, [HTTP] Server Started 확인
3
Unity 실행 (VisionCameraSender 활성 상태)
4
컨베이어를 움직이며 YOLO 창의 상자 확인
5
창에서 q를 누르면 창 닫힘, 종료는 콘솔 Ctrl+C
확인 포인트
[DETECT] BOX Conf=0.9x
박스를 따라 상자가 움직임
박스 없으면 로그 없음
Notes: 제어기(PLC 또는 Python)와 od_run.py를 함께 실행하면 움직이는 박스를 실시간으로 검출할 수 있습니다. 창을 q로 닫아도 다음 프레임에 다시 열립니다.

## Slide 53: od_run.py만 쓰는 이유
od_run.py (Flask)
수신 + YOLO 추론 + 창 표시
교재에서 사용하는 파일
threaded=False (macOS 창 제약)
vision_server.py (FastAPI)
영상 수신만, 추론 없음
같은 8000 포트 사용
두 개를 동시에 켜면 충돌
8000 포트는 한 번에 한 프로그램만 쓸 수 있다. 오늘은 od_run.py 하나만 실행한다.
Notes: 프로젝트 폴더에 비슷한 서버가 두 개 있어 혼동하기 쉽습니다. 교재에서는 od_run.py로 통일합니다.

## Slide 54: 검출 결과로 무엇을 할 수 있나
존재 확인
센서 없이 박스 유무 판단
센서 고장 진단에 활용
위치 추적
상자 좌표로 박스 위치 계산
센서 사이 구간도 보임
분류 확장
색·불량 클래스 추가
불량품 선별 컨베이어로
심화 과제: 검출 좌표가 화면 중앙을 지날 때 콘솔에 메시지를 출력해 보자.
Notes: 비전은 센서를 대체하거나 보완할 수 있습니다. 5일차 AI 제어와 결합하는 아이디어로 연결합니다.

## Slide 55: 자주 나는 문제와 해결
[ERROR] Model Not Found
runs/box_train/weights/best.pt 경로 확인 (box_train2 등 폴더 이름)
Unity: HTTP Error
od_run.py가 실행 중인지, 8000 포트를 다른 서버가 쓰는지 확인
상자가 안 보임
conf 0.5 기준. 데이터 부족이면 더 촬영해 재학습
창이 안 뜸 (Linux)
화면 없는 환경이면 [DETECT] 로그만 출력되는 것이 정상
Notes: 가장 흔한 오류는 학습 결과 폴더 이름이 box_train이 아닌 경우입니다. 폴더 이름을 맞추거나 최신 best.pt를 복사합니다.

## Slide 56: 확인 문제
Q1
il_dataset.csv에서 같은 (Sensor01, Sensor02, LastSensor) 상태에 동작이 두 가지 이상이면 무엇을 의미하는가?
Q2
분류와 검출의 차이를 한 문장으로 설명하시오.
Q3
YOLO 라벨 한 줄 "0 0.5 0.4 0.1 0.2"의 각 값의 의미는?
Q4
YoloDatasetCapture에서 박스가 없을 때 빈 txt 파일을 만드는 이유는?
Q5
Unity 영상과 PLC 제어 신호는 각각 어떤 통신과 포트를 쓰는가?
Notes: 정답 Q1. Expert(사람 또는 PLC)의 동작이 일관되지 않음 — 학습이 어려워짐 Q2. 분류는 이미지 전체가 무엇인지, 검출은 어디에 무엇이 있는지(상자 + 클래스)를 찾는다 Q3. class=0(BOX), 중심 x, 중심 y, 너비, 높이 (모두 0~1 정규화) Q4. Negative Sample로 배경을 학습시켜 헛것을 찾지 않게 하려고 Q5. 영상: HTTP POST :8000 (/frame), 제어: Modbus TCP :1502

## Slide 57
오늘 정리
1
pandas로 동작 분포·상태 전이·일관성을 확인했다
2
il_visualize.py 그래프 세 개로 데이터를 읽었다
3
디지털트윈이 이미지와 라벨을 자동으로 만들어 준다
4
YOLO11n을 학습시켜 best.pt를 얻었다
5
Unity → HTTP 8000 → od_run.py로 실시간 검출했다
다음 시간 5일차 · AI 강화학습과 통합 제어
Notes: 오늘 분석한 동작 데이터는 5일차 모방학습과 비교 실습에 다시 쓰입니다. 데이터 파일을 지우지 않도록 안내합니다.