## Slide 1: 생산자동화 및 스마트팩토리 이해
생산자동화관리 · 1일차
자동화 시스템의 구성과 스마트팩토리·디지털트윈의 큰 그림
5일 × 6시간 과정
Notes: 생산자동화관리 과정의 첫날입니다. 오늘은 코드를 거의 쓰지 않고, 자동화 설비를 어떻게 이해하고 관리할지 큰 그림을 잡습니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
자동화 시스템의 구성 요소와 계층(ISA-95)을 설명한다
2
컨베이어 공정을 흐름도·사이클타임·병목으로 분석한다
3
스마트팩토리와 디지털트윈을 우리 공정에 대입해 진단한다
오늘 만들 결과물
컨베이어 공정 흐름도
사이클타임 측정 기록
구성 요소 찾기 활동지
조별 자동화 수준 진단표
Notes: 오늘 결과물은 모두 종이나 표로 남는 분석 자료입니다. 이후 4일 동안 이 분석을 바탕으로 설비를 직접 다룹니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치
오늘은 시연만 합니다. 수강생 PC에는 Unity 빌드본만 있으면 됩니다.
Unity 빌드본
ConveyorURP · Unity 설치 불필요
강사가 배포한 BuildWin 폴더 복사
ConveyorURP.exe 실행
모드: Controller 선택
IP 127.0.0.1 · 포트 1502 확인
Python 3.12
시연용 · 강사 PC
설치 시 "Add python.exe to PATH" 체크
pip install pymodbus
pymodbus 3.16.1은 Python 3.10 이상 필요
python.org/downloads
시연 파일
AI_Training/Conveyor
Conveyor_cycle.py · 자동 왕복
modbus_server.py · Modbus 서버
두 파일 모두 프로젝트 폴더에 있음
Notes: B과정은 Unity를 설치하지 않고 빌드본만 씁니다. Python은 5교시 시연에서 강사 PC로만 실행합니다. 원하는 수강생은 부록의 설치 가이드를 따라 직접 설치할 수 있습니다.

## Slide 4: 오늘의 시간표
1
이론
자동화 시스템 구성(센서·제어기·구동기·상위 시스템), ISA-95
2
이론
제조공정 분석: 공정 흐름도, 사이클타임, 병목
3
이론
스마트팩토리 개념과 수준, MES·ERP 연계
4
이론
디지털트윈 기술과 활용 사례
5
시연
컨베이어 디지털트윈 자동 왕복 시연, 구성 요소 찾기
6
실습
조별 과제: 우리 공정 자동화 수준 진단표
Notes: 오전에는 자동화와 공정 분석, 오후에는 스마트팩토리와 디지털트윈을 다룹니다. 마지막 교시에는 조별로 각자 회사나 관심 공정을 진단합니다.

## Slide 5: 자동화 시스템의 구성
1
센서 · 제어기 · 구동기 · 상위 시스템
Notes: 1교시는 자동화 설비가 어떤 부품으로 이루어지는지 봅니다. 이 과정 내내 쓸 컨베이어를 예로 듭니다.

## Slide 6: 자동화 설비는 네 부분으로 나뉜다
사람의 감각·두뇌·손발·관리자를 기계로 바꾼 것
센서 (감각)
상태를 신호로 바꾼다
컨베이어: 양 끝의 박스 감지 센서 2개
제어기 (두뇌)
신호를 보고 동작을 결정
PLC, 이 과정에서는 CODESYS
구동기 (손발)
결정을 실제 움직임으로
컨베이어 모터 왼쪽·오른쪽 회전
상위 시스템 (관리자)
상태를 모으고 지시를 내림
HMI, MES, 데이터 수집 PC
Notes: 어떤 자동화 설비든 이 네 부분으로 나눠 보면 이해가 쉬워집니다. 앞으로 문제가 생겼을 때도 네 부분 중 어디 문제인지부터 좁혀 갑니다.

## Slide 7: 컨베이어 한 대의 신호 흐름
박스 도착
오른쪽 끝에
박스가 온다
센서
Sensor02
ON
PLC 판단
방향을
왼쪽으로
모터
LEFT 출력
역회전
상위 시스템
상태 화면에
표시
이 과정에서는 실제 컨베이어 대신 Unity로 만든 디지털트윈 컨베이어를 씁니다. 신호 흐름은 실물과 같습니다.
Notes: 박스가 오른쪽 끝에 도착했을 때 일어나는 일을 순서대로 따라갑니다. 센서, 판단, 구동, 표시의 순서입니다.

## Slide 8: 자동화 피라미드 (ISA-95)
아래는 빠르고 단순한 신호, 위로 갈수록 느리고 넓은 정보
Level 0
공정 자체
센서·모터
Level 1
감지·조작
I/O 신호
Level 2
감시·제어
PLC·HMI
Level 3
생산 운영
MES
Level 4
경영 계획
ERP
Notes: ISA-95는 공장의 시스템을 층으로 나누는 국제 표준 모델입니다. 오늘 컨베이어 실습은 주로 Level 0에서 2까지를 다룹니다.

## Slide 9: 계층별로 무엇을 다루는가
계층 | 대표 시스템 | 다루는 정보 | 시간 단위
Level 4 · 경영 | ERP | 주문, 자재, 원가 | 일 · 주 · 월
Level 3 · 운영 | MES | 작업지시, 생산 실적, 품질 | 시간 · 교대
Level 2 · 감시·제어 | PLC, HMI | 설비 상태, 알람, 운전 명령 | 초 · 밀리초
Level 1 · 감지·조작 | 센서, 구동기 I/O | ON/OFF, 아날로그 값 | 밀리초
Level 0 · 공정 | 컨베이어, 기계 | 실제 물체의 움직임 | 연속
Notes: 위로 갈수록 정보가 요약되고 주기가 길어집니다. 계층 사이를 잇는 통신이 4일차 주제입니다.

## Slide 10: 우리 실습 장비를 계층에 대입하면
Level 0 · 1
Unity 속 컨베이어와 박스
Sensor01·Sensor02, 모터 LEFT·RIGHT
Level 2
CODESYS PLC의 Ladder
Unity 상태 화면이 HMI 역할
Level 3 이상
Python으로 데이터 수집·분석
5일차 AI 제어
Notes: 실제 공장 전체를 다룰 수는 없지만, 컨베이어 한 대로 계층 구조를 모두 경험할 수 있게 실습을 구성했습니다.

## Slide 11: 수동 운전과 자동 운전
수동 운전
작업자가 버튼으로 모터를 움직임
작업자의 판단·숙련도에 따라 결과가 다름
작업자가 자리를 비우면 멈춤
자동 운전
센서 신호로 PLC가 판단
항상 같은 순서·같은 조건으로 동작
사람은 감시와 이상 대응을 맡음
자동화는 사람을 없애는 것이 아니라, 사람의 역할을 운전에서 관리로 옮기는 것입니다.
Notes: 자동화 관리자의 역할이 무엇인지 생각해 보게 합니다. 이 과정의 이름이 생산자동화관리인 이유입니다.

## Slide 12: 고정 자동화와 유연 자동화
고정 자동화
한 가지 제품만 대량으로
설비 변경이 어렵고 비쌈
예: 전용 조립 라인
유연 자동화
프로그램 변경으로 여러 제품 대응
PLC·로봇·디지털 정보 활용
스마트팩토리가 지향하는 방향
Notes: 같은 컨베이어도 PLC 프로그램만 바꾸면 다른 동작을 하게 할 수 있습니다. 3일차와 5일차에 실제로 제어 방식을 바꿔 봅니다.

## Slide 13: 1교시 확인
Q1
자동화 설비의 네 부분을 쓰고, 컨베이어에서 각각 무엇인지 예를 드시오.
Q2
ISA-95에서 PLC와 HMI는 몇 번째 계층인가?
Notes: 정답 Q1. 센서(Sensor01·02), 제어기(PLC), 구동기(모터), 상위 시스템(HMI·MES 등) Q2. Level 2 (감시·제어)

## Slide 14: 제조공정 분석
2
공정 흐름도 · 사이클타임 · 병목
Notes: 2교시는 공정을 분석하는 기본 도구 세 가지를 컨베이어로 연습합니다.

## Slide 15: 컨베이어 왕복 공정 흐름도
박스 투입
왼쪽 끝
Sensor01
오른쪽 이송
RIGHT
도착 감지
오른쪽 끝
Sensor02
왼쪽 이송
LEFT
복귀
Sensor01
왕복 1회
흐름도는 공정을 단계로 나눠 그린 그림입니다. 단계를 나눠야 각 단계의 시간과 문제를 따로 볼 수 있습니다.
Notes: 컨베이어는 단순하지만 투입, 이송, 감지, 반전의 단계가 있습니다. 실제 공정도 같은 방식으로 나눠 그립니다.

## Slide 16: 공정 분석에서 쓰는 시간
사이클타임
한 단위 작업을 끝내는 데 걸리는 시간
예: 왕복 1회에 걸리는 시간
가공·이송 시간
실제로 가치를 만드는 시간
박스가 움직이는 시간
대기 시간
아무 일도 일어나지 않는 시간
방향 전환 대기, 정지 상태
분석의 목표는 대기 시간을 찾아 줄이는 것입니다.
Notes: 사이클타임은 공정 관리의 가장 기본 숫자입니다. 오늘은 공식보다 직접 재 보는 데 집중합니다.

## Slide 17: 사이클타임 재는 방법
시연 중 왕복 1회 시간을 직접 잰다
1
박스가 Sensor01을 떠나는 순간 스톱워치 시작
2
Sensor02 도착 시각 기록 (편도)
3
다시 Sensor01에 도착하면 정지 (왕복)
4
같은 측정을 3회 반복
5
평균과 가장 긴 값을 기록
확인 포인트
측정 기준점을 조원끼리 맞추기
편도·왕복을 구분해 기록
튀는 값은 원인 메모
Notes: 측정 기준점을 맞추지 않으면 조원마다 값이 다릅니다. 이것도 실제 현장에서 자주 겪는 문제입니다.

## Slide 18: 사이클타임 측정 기록표
회차 | 편도 (S1 → S2, 초) | 왕복 (S1 → S1, 초) | 특이 사항
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
평균 |  |  | 
값은 시연을 보며 직접 채운다. 5교시 시연에서 다시 사용한다.
Notes: 정답 숫자를 미리 알려 주지 않습니다. 각 조가 잰 값을 비교하며 측정 오차를 이야기합니다.

## Slide 19: 병목이란
여러 공정 중 가장 느린 공정이 전체 속도를 정한다
정의
처리 능력이 가장 낮은 공정
앞에는 재공이 쌓이고 뒤는 기다림
찾는 법
공정별 사이클타임 비교
재공이 쌓이는 곳 관찰
원칙
병목이 아닌 곳을 빠르게 해도
전체 생산량은 늘지 않는다
Notes: 병목은 공정 관리에서 가장 중요한 개념 중 하나입니다. 개선 노력은 병목에 집중해야 효과가 있습니다.

## Slide 20: 병목 예시 (가상의 세 공정)
공정 A
20초
공정 B
35초
가장 느림
공정 C
25초
설명용 예시 값입니다. 이 라인은 35초마다 한 개씩만 나옵니다. A를 10초로 줄여도 결과는 같고, B를 줄여야 빨라집니다.
Notes: 숫자는 설명을 위한 가상 값입니다. 병목이 아닌 공정을 개선해도 전체가 빨라지지 않는다는 점을 강조합니다.

## Slide 21: 컨베이어 공정에서 볼 것
방향 전환
센서 도착 후 반전까지 걸리는 시간
제어기 응답 속도와 관련
박스 이탈
WorkpieceLost가 생기면 공정 중단
원인을 찾는 데 시간이 든다
통신
제어기와 20ms마다 신호 교환
통신이 끊기면 설비가 멈춤
Notes: 컨베이어 한 대에도 시간을 잡아먹는 요소가 있습니다. 이후 일차에서 하나씩 직접 확인합니다.

## Slide 22: 개선은 어떻게 하나
흔한 실수
모든 공정을 조금씩 빠르게
측정 없이 감으로 판단
설비 교체부터 생각
권장 순서
흐름도를 그리고 시간을 잰다
병목과 대기 시간을 찾는다
프로그램·배치부터 바꿔 본다
Notes: 측정이 먼저입니다. 이 과정의 디지털트윈은 실물을 멈추지 않고 측정하고 바꿔 볼 수 있다는 점에서 유용합니다.

## Slide 23: 스마트팩토리
3
개념 · 수준 · MES와 ERP
Notes: 3교시는 스마트팩토리가 무엇이고, 어떤 시스템으로 이루어지는지 봅니다.

## Slide 24: 스마트팩토리란
설비·사람·시스템이 데이터로 연결되어 스스로 개선하는 공장
연결
설비 데이터를 실시간으로 수집
센서·PLC·MES가 이어짐
가시화
현재 상태를 화면으로 본다
알람과 이력을 남긴다
분석
쌓인 데이터로 원인을 찾는다
병목, 불량, 고장 패턴
최적화
분석 결과로 운전을 바꾼다
AI 제어, 자동 조정
Notes: 스마트팩토리는 장비 이름이 아니라 단계입니다. 연결, 가시화, 분석, 최적화로 갈수록 수준이 높아집니다.

## Slide 25: 스마트공장 수준 (국내 보급 기준의 단계)
수준 | 특징 | 컨베이어로 보면
기초 | 생산 실적 등을 시스템으로 관리 | 왕복 횟수를 기록
중간 1 | 설비 데이터 실시간 수집·모니터링 | Unity 화면에서 센서·모터 상태
중간 2 | 수집 데이터로 분석·제어 | PLC 데이터 수집과 분석
고도화 | 스스로 판단하고 최적화 | AI가 학습해 제어 (5일차)
단계 이름은 국내 스마트공장 보급 사업에서 쓰는 구분이며, 세부 기준은 기관 자료로 확인한다.
Notes: 수준 구분은 국내 스마트공장 보급 사업에서 널리 쓰입니다. 세부 판정 기준은 해마다 바뀔 수 있으므로 기관 자료를 확인하라고 안내합니다.

## Slide 26: ERP · MES · PLC의 역할
시스템 | 주된 질문 | 대표 기능
ERP | 무엇을 얼마나 만들까 | 주문, 생산계획, 자재, 원가
MES | 지금 현장은 어떻게 돌아가나 | 작업지시, 실적 수집, 품질, 추적
PLC · HMI | 설비를 어떻게 움직일까 | 센서 판단, 모터 제어, 알람
Notes: ERP는 경영, MES는 현장 운영, PLC는 설비 제어입니다. 세 시스템이 연결되어야 계획과 실제가 맞아집니다.

## Slide 27: 계획은 내려가고 실적은 올라온다
ERP
생산 계획
수량·납기
MES
작업지시
실적 집계
PLC
운전 명령
상태 수집
설비
센서·모터
실제 동작
지시는 왼쪽에서 오른쪽으로, 실적과 상태는 오른쪽에서 왼쪽으로 흐릅니다. 이 연결이 끊긴 곳이 개선 대상입니다.
Notes: MES가 가운데에서 계획과 현장을 잇습니다. 이 과정에서는 PLC와 설비 사이 연결을 직접 다루고, 그 위는 개념으로만 다룹니다.

## Slide 28: MES가 하는 일
작업지시
오늘 무엇을 몇 개 만들지
설비·작업자별로 배분
실적 수집
생산 수량과 시간 기록
PLC 데이터를 자동 수집
품질 관리
검사 결과 기록
불량 원인 추적
이력 추적
어느 설비에서 언제 만들었나
문제 시 범위를 좁힘
Notes: MES 기능은 회사마다 다르지만 이 네 가지가 기본입니다. 4일차에 PLC 데이터를 수집하는 실습이 실적 수집의 출발점입니다.

## Slide 29: 기존 공장과 스마트팩토리
기존 공장
종이 작업일지, 수기 집계
문제는 사후에 알게 됨
경험 많은 사람에게 의존
스마트팩토리
설비 데이터를 자동 수집
이상을 실시간 알람으로
데이터로 원인 분석·개선
Notes: 모든 공장이 한 번에 바뀌지는 않습니다. 6교시 진단표로 우리 공정이 어디쯤인지 확인합니다.

## Slide 30: 도입할 때 흔히 막히는 곳
데이터가 없다
오래된 설비는 통신이 안 됨
PLC 신호부터 꺼내는 작업 필요
연결이 안 된다
설비마다 통신 방식이 다름
Modbus 등 공통 방식 필요
쓸 사람이 없다
화면은 있는데 아무도 안 봄
운영 규칙과 교육이 함께 필요
Notes: 기술보다 운영이 더 어려운 경우가 많습니다. 생산자동화 관리자가 이 연결을 책임지는 역할입니다.

## Slide 31: 디지털트윈
4
실물과 쌍둥이처럼 연결된 가상 모델
Notes: 4교시는 디지털트윈입니다. 이 과정에서 쓰는 Unity 컨베이어가 바로 디지털트윈의 예입니다.

## Slide 32: 디지털트윈의 세 요소
물리 대상
실제 설비, 공정, 공장
예: 실물 컨베이어
가상 모델
컴퓨터 속 같은 모양·동작
예: Unity 컨베이어
연결 (데이터)
둘 사이를 오가는 데이터
예: Modbus 신호
세 번째 요소인 연결이 있어야 단순한 3D 모델이나 시뮬레이션과 구분됩니다.
Notes: 디지털트윈의 핵심은 연결입니다. 가상 모델이 실물의 상태를 받고, 때로는 실물에 명령을 보냅니다.

## Slide 33: 연결 수준에 따른 구분
구분 | 데이터 방향 | 설명
디지털 모델 | 연결 없음 | 모양과 동작만 흉내 낸 가상 모델
디지털 섀도 | 실물 → 가상 (한 방향) | 실물 상태가 가상 모델에 반영됨
디지털 트윈 | 실물 ↔ 가상 (양방향) | 가상에서 판단해 실물에도 영향을 줌
Notes: 같은 3D 모델이라도 연결 방식에 따라 이름이 달라집니다. 우리 Unity 컨베이어는 제어기와 신호를 주고받으므로 양방향 구조를 연습할 수 있습니다.

## Slide 34: 우리 실습의 디지털트윈 구조
Unity 컨베이어
센서·모터
가상 설비
Modbus TCP
20ms마다
신호 교환
제어기
CODESYS PLC
또는 Python
Unity가 보낸 센서 신호(HR0)를 제어기가 읽고, 제어기가 쓴 명령(HR10)대로 Unity 컨베이어가 움직입니다.
Notes: 실습에서는 실물 대신 Unity 컨베이어가 설비 역할을 합니다. 덕분에 실제 설비를 멈추거나 망가뜨릴 걱정 없이 제어 프로그램을 시험할 수 있습니다.

## Slide 35: 디지털트윈은 어디에 쓰나
가상 시운전
설비가 오기 전에 PLC 프로그램 검증
3일차에 직접 해 본다
교육·훈련
위험 상황을 안전하게 재현
박스 이탈, 통신 끊김
모니터링
현재 상태를 3D로 한눈에
Unity 상태 화면
AI 학습
실물 대신 가상으로 시행착오
5일차 AI 제어
Notes: 네 가지 모두 이 과정에서 직접 경험합니다. 산업 현장에서도 가상 시운전과 교육이 가장 먼저 도입되는 분야입니다.

## Slide 36: 시뮬레이션과 디지털트윈
시뮬레이션
가정한 조건으로 미리 계산
실물과 연결되지 않음
설계 단계에서 주로 사용
디지털트윈
실제 신호와 연결되어 동작
실물 상태를 반영하고 따라감
운영 단계까지 계속 사용
Notes: 시뮬레이션은 디지털트윈의 한 부분이 될 수 있지만 같은 말은 아닙니다. 실제 신호와 연결되어 있는지가 차이입니다.

## Slide 37: 도입 전에 확인할 것
목적
무엇을 줄이거나 높이려는가
시운전? 교육? 모니터링?
데이터
설비에서 꺼낼 수 있는 신호
통신 방식과 주기
정확도
가상 모델이 얼마나 실물과 같아야 하나
목적에 맞는 수준이면 충분
Notes: 모든 것을 똑같이 만들 필요는 없습니다. 목적에 필요한 신호와 정확도만 맞추면 됩니다. 우리 실습은 센서 2개와 모터 방향만 맞췄습니다.

## Slide 38: 4교시 확인
Q1
디지털 모델, 디지털 섀도, 디지털 트윈을 데이터 방향으로 구분하시오.
Q2
우리 실습에서 Unity와 제어기를 잇는 통신 방식은?
Notes: 정답 Q1. 모델: 연결 없음 / 섀도: 실물 → 가상 / 트윈: 실물 ↔ 가상 Q2. Modbus TCP (20ms 주기, 포트 1502)

## Slide 39: 디지털트윈 시연
5
Conveyor_cycle.py로 자동 왕복
Notes: 5교시는 강사가 시연합니다. 수강생은 빌드본을 함께 켜고 구성 요소를 찾습니다.

## Slide 40: 시연 구성
Unity 빌드본
Controller 모드
클라이언트
Modbus TCP
127.0.0.1:1502
Conveyor_cycle.py
Python이 서버
자동 왕복
오늘은 PLC 대신 Python이 제어기 역할을 합니다. 같은 동작을 3일차에는 CODESYS PLC로 만듭니다.
Notes: Python 스크립트는 PLC Ladder와 같은 규칙으로 동작합니다. 제어기만 바뀌고 Unity는 그대로라는 점을 보여 줍니다.

## Slide 41: 자동 왕복 규칙 (Python)
AI_Training/Conveyor/Conveyor_cycle.py (일부)
import modbus_server as mb
async def cycle():
direction = 2 # RIGHT
while True:
sensor = await mb.read_hr(0)
if sensor & 1: # Sensor01
direction = 2 # RIGHT
elif sensor & 2: # Sensor02
direction = 1 # LEFT
await mb.write_hr(10, direction)
await asyncio.sleep(0.05)
async def main():
await asyncio.gather(mb.start_server(), cycle())
HR0를 읽어 센서 확인
Sensor01 → RIGHT(2)
Sensor02 → LEFT(1)
HR10에 쓰고 0.05초 대기
Notes: 코드를 모두 이해할 필요는 없습니다. Sensor01이면 오른쪽, Sensor02면 왼쪽이라는 규칙 두 줄만 보면 됩니다. 이 규칙이 3일차 Ladder와 같습니다.

## Slide 42: 시연 순서
1
ConveyorURP.exe 실행, Controller 모드
2
cd AI_Training/Conveyor
3
python Conveyor_cycle.py
4
Unity가 연결되면 박스를 컨베이어에 올림
5
박스가 양 끝 센서 사이를 자동 왕복
6
Ctrl+C로 종료 → 컨베이어 정지 확인
확인 포인트
Unity 연결 상태 표시
센서 표시가 켜졌다 꺼짐
모터 방향 표시 전환
사이클타임 측정 (2교시 표)
Notes: 수강생은 시연을 보며 2교시의 사이클타임 기록표를 채웁니다. 시연이 끝나면 각 조의 값을 비교합니다.

## Slide 43: 구성 요소 찾기 활동지
구성 요소 | 시연에서 찾은 것 | 계층 (ISA-95)
센서 |  | 
구동기 |  | 
제어기 |  | 
통신 |  | 
상위 표시 (HMI) |  | 
예시 답은 발표자 노트에 있다.
Notes: 예시 답: 센서 Sensor01·Sensor02 (Level 1), 구동기 컨베이어 모터 LEFT·RIGHT (Level 0~1), 제어기 Conveyor_cycle.py (Level 2), 통신 Modbus TCP, 상위 표시 Unity 상태 화면 (Level 2).

## Slide 44: 화면에서 신호 읽기
Unity 상태 화면의 값이 레지스터와 같다
HR0 · 센서
bit0 Sensor01
bit1 Sensor02
bit2 WorkpieceLost
HR10 · 명령
bit0 LEFT
bit1 RIGHT
bit2 RESET
값 읽는 예
HR10 = 2 → RIGHT
HR10 = 1 → LEFT
HR10 = 0 → 정지
Notes: 레지스터 맵은 이 과정 전체의 약속입니다. 2진수 비트가 왜 2와 1로 보이는지는 4일차에 자세히 다룹니다.

## Slide 45: 이상 상황 관찰하기
1
시연 중 박스를 컨베이어 밖으로 떨어뜨림
2
WorkpieceLost 표시가 켜지는지 확인
3
Python 스크립트를 강제 종료
4
Unity에 통신 끊김이 표시되는지 확인
5
스크립트를 다시 실행 → 재연결 확인
확인 포인트
Lost 상황에서 무엇이 멈추나
통신이 끊기면 모터는?
재연결까지 걸린 시간
Notes: Conveyor_cycle.py는 Lost 비트를 따로 처리하지 않습니다. 그래서 이상 상황 대응이 왜 PLC 프로그램에 필요한지 3일차에 다시 다룹니다.

## Slide 46: 시연에서 확인한 것
같은 규칙, 다른 제어기
오늘은 Python
3일차에는 CODESYS PLC
측정할 수 있다
사이클타임을 실제로 재 봄
설비를 멈추지 않고 분석
이상 대응이 필요하다
단순 규칙은 Lost를 모름
알람·인터록 설계가 필요
Notes: 시연에서 확인한 세 가지가 남은 4일의 주제로 이어집니다.

## Slide 47: 자동화 수준 진단
6
조별 과제 · 우리 공정은 어디쯤인가
Notes: 6교시는 조별 과제입니다. 각자의 회사나 관심 공정을 하나 골라 진단합니다.

## Slide 48: 진단 진행 순서 (40분)
1
조별로 진단할 공정 하나를 정한다
2
공정 흐름도를 5단계 이내로 그린다
3
자동화 구성 요소를 네 부분으로 나눠 적는다
4
진단표 항목별로 현재 수준(1~4)을 표시
5
가장 낮은 항목의 개선 과제를 하나 정한다
확인 포인트
실제 회사 이름·수치는 필요 없음
추측이면 "추정" 표시
개선 과제는 구체적으로
Notes: 회사 정보를 공개할 필요는 없습니다. 공정의 모양과 수준만 이야기하면 됩니다.

## Slide 49: 자동화 수준 진단표
항목 | 1 수동 | 2 부분 자동 | 3 연결 | 4 지능화
설비 운전 | 사람이 조작 | PLC 자동 운전 | 원격 감시·제어 | 스스로 조정
데이터 수집 | 수기 기록 | 설비 화면에서 확인 | 자동 수집·저장 | 분석에 활용
정보 연결 | 없음 | 설비 단위 | MES와 연결 | ERP까지 연결
이상 대응 | 사람이 발견 | 알람 표시 | 알람 이력 관리 | 예측·예방
표준·교육 | 구두 전달 | 작업 표준서 | 디지털 매뉴얼 | 디지털트윈 교육
각 항목에서 현재 수준에 동그라미를 친다. 수준 구분은 이 과정에서 만든 학습용 기준이다.
Notes: 이 진단표는 교육용으로 만든 단순화된 기준입니다. 공식 인증 기준이 아니라는 점을 분명히 알려 줍니다.

## Slide 50: 개선 과제 정리 양식
항목 | 현재 수준 | 목표 수준 | 첫 번째 개선 과제 | 이 과정에서 배울 일차
예: 데이터 수집 1 → 3, "PLC 신호를 자동 수집", 4일차
Notes: 개선 과제를 이 과정의 일차와 연결하면 남은 4일을 듣는 목적이 생깁니다.

## Slide 51: 발표 구성 (조별 3분)
1. 공정 소개
흐름도 한 장
구성 요소 네 부분
2. 진단 결과
진단표의 표시
가장 낮은 항목
3. 개선 과제
목표 수준
첫 번째 할 일
Notes: 발표는 짧게 하고, 다른 조와 비슷한 점과 다른 점을 강사가 정리해 줍니다.

## Slide 52: 진단할 때 자주 하는 실수
장비만 본다
최신 장비가 있어도
데이터를 안 쓰면 수준이 낮음
한 번에 4단계
1에서 4로 바로 가기 어렵다
한 단계씩 올린다
측정 없이 판단
사이클타임·알람 기록부터
숫자로 현재를 확인
Notes: 진단표는 장비 목록이 아니라 운영 방식을 보는 도구입니다. 데이터를 실제로 쓰는지가 핵심입니다.

## Slide 53: 자주 나는 문제와 해결
ConveyorURP.exe가 실행되지 않음
빌드 폴더 전체를 복사했는지 확인 (Data 폴더 포함)
Unity가 연결되지 않음
Controller 모드, IP 127.0.0.1, 포트 1502 확인
Address already in use
다른 Modbus 서버(CODESYS, Python)를 종료
python 명령을 찾을 수 없음
Python 재설치 시 "Add python.exe to PATH" 체크
Notes: 오늘은 시연 위주라 문제가 적습니다. 빌드본 실행 문제만 미리 확인해 둡니다.

## Slide 54: 확인 문제
Q1
자동화 설비의 네 부분을 쓰시오.
Q2
ISA-95에서 MES와 ERP는 각각 몇 번째 계층인가?
Q3
병목이 아닌 공정을 빠르게 하면 전체 생산량은 어떻게 되는가?
Q4
디지털트윈을 단순한 3D 모델과 구분하는 요소는?
Q5
시연에서 Sensor02가 켜지면 Conveyor_cycle.py는 HR10에 어떤 값을 쓰는가?
Notes: 정답 Q1. 센서, 제어기, 구동기, 상위 시스템 Q2. MES Level 3, ERP Level 4 Q3. 늘지 않는다. 가장 느린 공정(병목)이 전체 속도를 정한다 Q4. 실물(또는 제어기)과의 데이터 연결 Q5. 1 (LEFT, bit0)

## Slide 55
오늘 정리
1
자동화 설비는 센서·제어기·구동기·상위 시스템으로 나뉜다
2
ISA-95는 공장 시스템을 Level 0~4로 나눈다
3
공정 분석은 흐름도 → 사이클타임 → 병목 순서로
4
ERP는 계획, MES는 현장 운영, PLC는 설비 제어
5
디지털트윈의 핵심은 실물과의 데이터 연결
다음 시간 2일차 · 자동화 설비의 전기·제어 기초
Notes: 오늘은 큰 그림을 잡았습니다. 내일은 그 그림 속 센서와 모터가 전기적으로 어떻게 연결되는지 봅니다.