## Slide 1: PLC 및 생산공정 제어
생산자동화관리 · 3일차
CODESYS 3.5 Ladder로 컨베이어 자동운전을 만들고 디지털트윈으로 시운전하기
5일 × 6시간 과정
Notes: 어제 만든 I/O 매핑 위에 오늘은 실제 제어 로직을 올립니다. 마지막에는 디지털트윈으로 가상 시운전을 하고 이상 상황까지 확인합니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
Ladder의 기본 명령과 스캔 순서를 설명한다
2
자기유지·인터록·타이머·카운터로 자동 왕복을 구현한다
3
디지털트윈으로 가상 시운전하고 이상 상황에 대응한다
오늘 만들 결과물
자동 왕복 Ladder 프로젝트
시운전 기록표
이상 시나리오 대응표
Notes: 세 번째 목표가 생산자동화관리 과정에서 특히 중요합니다. 프로그램을 짜는 것보다 프로그램이 이상 상황에서 어떻게 동작하는지 확인하는 능력이 관리자에게 필요합니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치
어제 설치한 도구를 그대로 씁니다. CODESYS는 Windows 전용입니다.
CODESYS V3.5
SP22 (3.5.22.40) · 무료
어제 저장한 I/O 매핑 프로젝트 열기
SysTray에서 PLC 상태 확인 (Start)
라이선스 없으면 2시간 후 정지 → 재시작
도움말: content.helpme-codesys.com
store.codesys.com
Unity 빌드본
ConveyorURP (BuildWin)
ConveyorURP.exe 실행
제어 모드: Controller 선택
IP 127.0.0.1, 포트 1502
박스 버튼으로 박스 생성
CODESYS 도움말
공식 온라인 매뉴얼
LD 편집기 사용법
TON·CTU 등 표준 라이브러리 설명
ModbusTCP Server Device 설정
검색창에 영어 키워드로 검색
content.helpme-codesys.com
Notes: Python 서버(il_collect_manual.py 등)가 켜져 있으면 1502 포트가 겹칩니다. 오늘은 CODESYS PLC만 서버로 실행합니다.

## Slide 4: 수업 전 준비
어제 프로젝트에서 이어서 시작합니다
1
어제 저장한 CODESYS 프로젝트 열기
2
GVL에 ToPlc·FromPlc 배열이 있는지 확인
3
PLC_PRG에 네트워크 1~3, 6~7(매핑)이 있는지 확인
4
Build로 컴파일, 오류 0개 확인
5
프로젝트를 다른 이름으로 저장 (예: Conveyor_Day3)
확인 포인트
GVL 2개 배열
매핑 네트워크 5개
컴파일 오류 0
새 이름으로 저장
Notes: 어제 프로젝트가 없는 수강생에게는 강사가 준비한 매핑 완료 프로젝트를 나눠 줍니다. 새 이름으로 저장해 두면 실습 중 실수해도 되돌아갈 수 있습니다.

## Slide 5: 오늘의 시간표
1
이론
Ladder 기본 명령과 스캔 방식
2
실습
자기유지와 인터록
3
실습
순차제어: 대기→우행→좌행→완료, 타이머·카운터
4
실습
자동운전: 시작·정지·비상정지, 왕복 3회
5
실습
가상 시운전: Unity Controller 모드 연동
6
점검
이상 시나리오: Lost, 센서 고장 대응
Notes: 1교시만 이론이고 나머지는 하나의 프로젝트를 계속 키워 가는 실습입니다. 6교시에는 일부러 고장을 내 보고 대응을 기록합니다.

## Slide 6: Ladder 기본 명령과 스캔
1
릴레이 회로를 그림 그대로 프로그램으로 옮긴 언어
Notes: Ladder는 어제 본 릴레이 시퀀스 회로를 그대로 그림으로 옮긴 언어입니다. 그래서 전기 도면을 읽을 수 있으면 Ladder도 읽을 수 있습니다.

## Slide 7: PLC는 같은 일을 계속 반복한다
이 한 바퀴를 스캔(scan)이라고 부른다
입력 읽기
GVL.ToPlc 값을
입력 이미지에 복사
프로그램 실행
위 네트워크부터
아래로 차례대로
출력 쓰기
계산 결과를
GVL.FromPlc로
통신·진단
Modbus 응답,
다음 스캔 준비
CODESYS에서는 MainTask의 주기마다 PLC_PRG가 한 번 실행됩니다. 한 스캔 안에서는 위에 있는 네트워크의 결과가 아래 네트워크에 바로 쓰입니다.
Notes: 스캔 순서가 결과에 영향을 준다는 점을 처음부터 짚어 둡니다. 오늘 오후 인터록에서 이 순서가 실제로 중요해집니다.

## Slide 8: Ladder 기본 요소
요소 | 모양 | 동작
a접점 (NO) | --¦ ¦-- | 변수가 TRUE이면 통전
b접점 (NC) | --¦/¦-- | 변수가 FALSE이면 통전
코일 | --( )-- | 왼쪽이 통전되면 변수 TRUE, 아니면 FALSE
SET 코일 | --(S)-- | 통전되면 TRUE로 바꾸고 유지
RESET 코일 | --(R)-- | 통전되면 FALSE로 바꿈
기능 블록 | [ TON ] [ CTU ] | 타이머·카운터 등
Notes: 접점은 조건, 코일은 결과입니다. 이 두 가지만으로 대부분의 시퀀스를 만들 수 있고, 시간과 횟수가 필요할 때 기능 블록을 씁니다.

## Slide 9: 접점 연결은 곧 논리 연산
직렬 = AND
접점 두 개를 한 줄로
둘 다 통전돼야 출력
예: 시작 AND NOT 정지
병렬 = OR
접점을 위아래 가지로
하나만 통전돼도 출력
예: 시작 OR 자기유지
b접점 = NOT
FALSE일 때 통전
정지·인터록 조건
예: NOT MoveLeft
오늘 만들 자동 왕복 회로도 이 세 가지 조합뿐입니다.
Notes: 논리 연산 용어를 처음 듣는 수강생도 있으므로 전기 회로의 직렬·병렬로 먼저 설명하고 AND·OR 이름을 붙여 줍니다.

## Slide 10: 릴레이 회로와 Ladder의 차이
릴레이 회로
모든 회로가 동시에 동작
배선을 바꿔야 로직 변경
접점 수가 부품 수에 제한
고장 진단: 테스터로 측정
Ladder (PLC)
위에서 아래로 순서대로 계산
프로그램만 고쳐 로직 변경
접점은 몇 번이든 사용
고장 진단: 모니터링으로 확인
같은 그림이라도 PLC는 한 줄씩 차례로 계산합니다. 그래서 같은 코일을 두 번 쓰면 마지막 줄이 이깁니다.
Notes: 릴레이 접점은 개수 제한이 있지만 PLC 변수는 몇 번이든 접점으로 쓸 수 있다는 점이 Ladder의 큰 장점입니다.

## Slide 11: 자주 하는 실수: 이중 코일
같은 변수를 코일로 두 번 쓰면 위쪽 결과가 사라진다
잘못된 예
네트워크 4: ...( MoveRight )
네트워크 9: ...( MoveRight )
→ 9번 결과만 남음
올바른 예
조건을 한 네트워크에 모음
병렬 가지로 OR 처리
또는 SET/RESET로 분리
Notes: 이중 코일은 컴파일 오류가 나지 않아 찾기 어렵습니다. 출력 하나는 코일 하나에서만 결정한다는 규칙을 강조합니다.

## Slide 12: CODESYS LD 편집기 사용법
1
PLC_PRG 더블클릭 → LD 편집기 열기
2
오른쪽 ToolBox에서 Network 끌어 놓기
3
Contact·Coil을 네트워크 위로 끌어 놓기
4
??? 자리를 클릭해 변수 이름 입력
5
접점 우클릭 > Negation으로 b접점 전환
확인 포인트
네트워크 번호 확인
변수 이름 오타 없음
컴파일 오류 0
Notes: 메뉴 이름은 CODESYS 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다. 화면을 함께 보며 한 번 따라 하게 합니다.

## Slide 13: 예제: 시작·정지 회로 읽기
Ladder 텍스트 표기 (예제)
Start Stop Run
--+--| |--+------|/|-----------( )--
| |
| Run |
+--| |--+
// 논리식: Run := (Start OR Run) AND NOT Stop
Start를 누르면 Run이 켜짐
Run 자신이 Start 옆에서 OR
Start를 떼도 Run 유지 (자기유지)
Stop(b접점)이 열리면 Run 꺼짐
Notes: 교재에서는 Ladder를 텍스트로 표기합니다. 세로선이 병렬, 가로로 이어진 것이 직렬이라는 표기 규칙을 먼저 알려 줍니다.

## Slide 14: 실습 · 자기유지와 인터록
2
센서에 닿으면 방향을 바꾸고, 두 방향은 동시에 켜지 않는다
Notes: 2교시부터 실습입니다. 어제의 매핑 네트워크 사이에 자동 왕복의 핵심인 네트워크 4와 5를 넣습니다.

## Slide 15: 자동 왕복의 동작 순서
Sensor01 ON
박스가 왼쪽 끝
MoveRight 유지
오른쪽으로 이송
Sensor02 ON
RIGHT 해제
MoveLeft 유지
왼쪽으로 이송
반복
Sensor01에서
다시 RIGHT
센서는 박스가 닿는 순간만 ON입니다. 박스가 센서를 떠나도 이동을 계속하려면 자기유지가 필요합니다.
Notes: 센서 신호가 짧게 들어온다는 점이 자기유지가 필요한 이유입니다. 박스가 센서를 벗어나면 Sensor01이 꺼지지만 MoveRight는 유지되어야 합니다.

## Slide 16: 네트워크 4·5: 자기유지 + 인터록
PLC_PRG (LD) · 네트워크 4~5
N4 → MoveRight
시작 : Sensor01 OR MoveRight (a접점, 병렬)
도착 : NOT Sensor02 (b접점)
인터록: NOT MoveLeft (b접점)
이상 : NOT Lost AND NOT EStop (b접점)
N5 → MoveLeft
시작 : Sensor02 OR MoveLeft (a접점, 병렬)
도착 : NOT Sensor01 (b접점)
인터록: NOT MoveRight (b접점)
이상 : NOT Lost AND NOT EStop (b접점)
시작: 끝 센서 또는 자기 자신(OR)
반대 끝 센서 b접점: 도착하면 정지
상대 방향 b접점: 인터록
Lost·EStop b접점: 이상 시 정지
Notes: 이 두 네트워크가 오늘의 핵심입니다. 각 접점이 왜 필요한지 하나씩 지워 보면서 무슨 일이 생기는지 질문하면 이해가 빨라집니다.

## Slide 17: 네트워크 4의 조건 하나씩 보기
접점 | 종류 | 없으면 생기는 일
Sensor01 | a접점 | 출발 신호가 없어 움직이지 않음
MoveRight (병렬) | a접점 | 센서를 벗어나는 순간 멈춤
Sensor02 | b접점 | 오른쪽 끝을 지나 박스 이탈(Lost)
MoveLeft | b접점 | LEFT·RIGHT 동시 ON 가능 (인터록 없음)
Lost | b접점 | 박스가 없어도 계속 운전
EStop | b접점 | 비상정지 불가
Notes: 접점마다 역할이 하나씩 있습니다. 관리자는 이 표처럼 조건을 하나씩 설명할 수 있어야 협력업체가 만든 프로그램을 검토할 수 있습니다.

## Slide 18: 스캔 순서가 만드는 방향 전환
박스가 Sensor02에 닿은 바로 그 스캔에서
네트워크 4 먼저
Sensor02 b접점이 열림
MoveRight = FALSE
네트워크 5 다음
Sensor02 ON, MoveRight 이미 FALSE
MoveLeft = TRUE
결과
한 스캔 안에서 방향 전환
LEFT·RIGHT 동시 ON 없음
네트워크 순서를 바꾸면 한 스캔 늦게 전환됩니다. 순서도 프로그램의 일부입니다.
Notes: 1교시에 배운 스캔 순서가 여기서 실제로 쓰입니다. 위 네트워크의 결과가 아래 네트워크 계산에 바로 반영되는 것을 확인합니다.

## Slide 19: 실습 1 · 네트워크 4·5 입력하기
1
PLC_PRG 변수 선언에 EStop, MoveLeft, MoveRight 확인
2
네트워크 3 아래에 네트워크 4 추가 후 입력
3
네트워크 5 추가 후 입력
4
Build (오류 0) → Online > Login → Start
5
박스를 Sensor01 위에 올리고 동작 관찰
확인 포인트
Sensor01 → 오른쪽 이동
Sensor02 → 왼쪽 이동
반복 왕복
IOMapUI에서 동시 ON 없음
Notes: Login할 때 다운로드 여부를 묻는 창이 뜨면 예를 누릅니다. 박스가 양 끝 센서 사이에서 출발하면 움직이지 않는 것이 정상입니다.

## Slide 20: 같은 로직을 Python으로 쓰면
AI_Training/Conveyor/Conveyor_cycle.py
async def cycle():
direction = 2 # RIGHT
while True:
sensor = await mb.read_hr(0)
if sensor & 1: # Sensor01
direction = 2 # RIGHT
elif sensor & 2: # Sensor02
direction = 1 # LEFT
await mb.write_hr(10, direction)
await asyncio.sleep(0.05)
HR0 읽기 = 입력 읽기
if문 = 접점 조건
HR10 쓰기 = 출력 쓰기
0.05초 반복 = 스캔 주기
Notes: 같은 왕복 로직이 Python에서는 열 줄 남짓입니다. 1일차 시연에 썼던 이 스크립트와 오늘의 Ladder가 같은 일을 한다는 점만 보여 주고 넘어갑니다. 이 스크립트에는 인터록·Lost 조건이 없다는 차이도 짚어 줍니다.

## Slide 21: 오늘 Ladder의 규모
7
네트워크 (매핑 5 + 왕복 2)
2
전역 배열 (ToPlc, FromPlc)
1
방향당 코일 1개
작은 회로지만 실제 설비의 정역 왕복 제어와 구조가 같습니다.
Notes: 규모가 작다는 점을 숫자로 보여 줘서 부담을 줄입니다. 3교시부터 이 위에 타이머와 카운터를 더합니다.

## Slide 22: 실습 · 순차제어, 타이머·카운터
3
상태를 나누고, 시간과 횟수로 제어한다
Notes: 3교시는 공정을 단계로 나누어 생각하는 순차제어입니다. 시간 조건은 타이머, 횟수 조건은 카운터로 만듭니다.

## Slide 23: 컨베이어 공정을 단계로 나누면
대기
박스 없음
출력 모두 OFF
우행
MoveRight ON
Sensor02까지
좌행
MoveLeft ON
Sensor01까지
완료
왕복 3회 달성
Done = TRUE
우행과 좌행을 반복하다가 왕복 횟수가 목표에 이르면 완료 단계로 갑니다.
Notes: 순차제어는 공정을 단계로 나누고 단계마다 출력과 다음 단계로 가는 조건을 정하는 방법입니다. 현장 공정표를 PLC로 옮길 때 가장 먼저 하는 작업입니다.

## Slide 24: 단계 전이표
현재 단계 | 전이 조건 | 다음 단계 | 출력
대기 | Sensor01 ON (1초 대기 후) | 우행 | 없음
우행 | Sensor02 ON | 좌행 (1초 대기 후) | MoveRight
좌행 | Sensor01 ON | 우행 (1초 대기 후) | MoveLeft
좌행 → 우행 | 왕복 3회 달성 | 완료 | 없음
어느 단계든 | Lost 또는 EStop | 정지 | 모두 OFF
Notes: 전이표는 관리자가 공정 요구사항을 정리할 때 쓰기 좋은 형식입니다. 이 표만 있으면 프로그래머와 같은 그림을 보고 이야기할 수 있습니다.

## Slide 25: 세 가지 타이머
TON (On-Delay)
IN이 PT 동안 계속 ON이면 Q ON
대기 후 출발에 사용
오늘 사용
TOF (Off-Delay)
IN이 꺼진 뒤 PT 동안 Q 유지
정지 후 잔여 운전
TP (Pulse)
IN이 켜지면 PT 동안 Q ON
일정 시간 펄스 출력
PT는 설정 시간(예: T#1S = 1초), ET는 흐른 시간입니다.
Notes: 현장에서 가장 많이 쓰는 것은 TON입니다. 끝 센서에 도착한 뒤 바로 반대로 돌리지 않고 잠시 멈추는 데 씁니다. 실제 모터에 무리한 역회전을 주지 않기 위해서입니다.

## Slide 26: 방향 전환 1초 대기 (TON)
PLC_PRG · 확장
// 왼쪽 끝에 도착해 멈춘 상태가 1초 지속되면 출발
tWaitLeft(IN := Sensor01 AND NOT MoveRight, PT := T#1S);
tWaitRight(IN := Sensor02 AND NOT MoveLeft, PT := T#1S);
// 네트워크 4 시작 접점: Sensor01 → tWaitLeft.Q
// 네트워크 5 시작 접점: Sensor02 → tWaitRight.Q
끝 센서 ON + 정지 상태가 1초 → Q ON
Q가 출발 접점을 대신함
바로 역회전하지 않아 충격 감소
Ladder에서는 TON 블록을 네트워크에 배치
Notes: Ladder 편집기에서는 TON 블록을 네트워크에 놓고 IN과 PT를 연결합니다. 슬라이드는 이해를 돕기 위한 텍스트 표기입니다.

## Slide 27: 카운터 CTU
횟수를 세어 목표에 도달하면 출력한다
입력
CU: 상승할 때마다 +1
RESET: CV를 0으로
PV: 목표 값 (3)
출력
CV: 현재 값
Q: CV ≥ PV이면 TRUE
왕복 세기
왼쪽 이동 중 Sensor01 도착 = 1회
R_TRIG로 에지 만들기
Q → Done
Notes: CTU는 신호가 켜지는 순간에만 셉니다. 센서가 켜져 있는 동안 계속 세지 않도록 R_TRIG로 상승 에지만 뽑아 넣는다는 점을 설명합니다.

## Slide 28: 왕복 3회 후 정지 (R_TRIG + CTU)
PLC_PRG · 확장
rtTrip(CLK := Sensor01 AND MoveLeft); // 돌아온 순간
ctTrips(CU := rtTrip.Q, RESET := FALSE, PV := 3);
Done := ctTrips.Q; // 3회 달성
// 네트워크 4·5에 b접점 추가: --|/| Done |--
// 다시 시작: 온라인에서 ctTrips.RESET 또는 CV 초기화
R_TRIG: 켜지는 순간 한 스캔만 TRUE
CTU: 에지마다 +1, 3이면 Q
Done이 두 방향을 모두 막음
재시작은 온라인 값 쓰기로
Notes: 왕복 횟수는 왼쪽으로 이동하다가 Sensor01에 돌아온 순간만 셉니다. MoveLeft 조건 덕분에 처음 박스를 올려놓는 순간은 세지 않으며, 이 네트워크는 이동 네트워크(N4·N5)보다 위에 둡니다.

## Slide 29: 실습 2 · 타이머·카운터 추가
1
변수 선언에 tWaitLeft, tWaitRight : TON 추가
2
rtTrip : R_TRIG, ctTrips : CTU, Done : BOOL 추가
3
TON 두 개를 네트워크 4 위에 배치
4
네트워크 4·5 시작 접점을 tWait.Q로 교체
5
R_TRIG·CTU 네트워크 추가, Done b접점 연결
확인 포인트
끝에서 1초 멈춘 뒤 출발
ctTrips.CV 증가 확인
CV = 3이면 정지
Done TRUE 표시
Notes: 변수 선언에서 TON, CTU, R_TRIG는 CODESYS 표준 라이브러리에 들어 있어 따로 추가하지 않아도 됩니다. 온라인 모드에서 ctTrips.CV 값이 올라가는 것을 함께 봅니다.

## Slide 30: 자기유지 방식 vs 단계(스텝) 방식
자기유지 방식 (오늘)
출력마다 시작·정지 조건
작은 공정에 간단
단계가 늘면 조건이 복잡
단계 변수 방식
Step 변수: 0 대기, 1 우행, 2 좌행, 3 완료
단계마다 출력 하나
큰 공정에서 읽기 쉬움
오늘은 자기유지 방식으로 만들었지만, 공정이 커지면 단계 변수 방식(또는 SFC)이 관리하기 쉽습니다.
Notes: 관리자 관점에서는 두 방식 모두 읽을 수 있으면 충분합니다. 협력업체 프로그램이 어느 방식인지 알아보는 데 도움이 됩니다.

## Slide 31: 실습 · 자동운전
4
시작·정지·비상정지와 왕복 3회를 하나로 묶는다
Notes: 4교시는 지금까지 만든 부품을 하나의 자동운전 프로그램으로 정리하고, 운전 조작 방법을 정합니다.

## Slide 32: PLC_PRG 변수 선언
PLC_PRG (선언부)
PROGRAM PLC_PRG
VAR
Sensor01, Sensor02, Lost : BOOL; // 입력
EStop, ResetReq : BOOL; // 조작
MoveLeft, MoveRight : BOOL; // 출력
Done : BOOL; // 완료
tWaitLeft, tWaitRight : TON;
ctTrips : CTU;
rtTrip : R_TRIG;
END_VAR
입력 3개, 출력 2개
조작 2개(EStop, ResetReq), 완료 1개
기능 블록 4개
이름만 봐도 역할을 알 수 있게
Notes: 변수 이름을 역할대로 붙이면 Ladder를 읽기 훨씬 쉬워집니다. 관리자가 프로그램을 검토할 때도 이름 규칙이 통일되어 있는지부터 봅니다.

## Slide 33: 완성 Ladder 네트워크 목록
PLC_PRG (LD) · 전체
N1 GVL.ToPlc[0].0 → Sensor01
N2 GVL.ToPlc[0].1 → Sensor02
N3 GVL.ToPlc[0].2 → Lost
T tWaitLeft, tWaitRight (TON, T#1S)
C rtTrip(Sensor01 AND MoveLeft) → ctTrips(PV 3) → Done
N4 (tWaitLeft.Q OR MoveRight)
AND NOT Sensor02 AND NOT MoveLeft
AND NOT Lost AND NOT EStop AND NOT Done
→ MoveRight
N5 (tWaitRight.Q OR MoveLeft)
AND NOT Sensor01 AND NOT MoveRight
AND NOT Lost AND NOT EStop AND NOT Done
→ MoveLeft
N6 MoveLeft → GVL.FromPlc[0].0
N7 MoveRight → GVL.FromPlc[0].1
입력 → 타이머·카운터 → 왕복 → 출력 순서
N4·N5에 정지 조건 4개
GVL.ToPlc는 읽기만
GVL.FromPlc는 N6·N7에서만 씀
Notes: 전체 흐름은 입력을 받고, 시간과 횟수를 계산하고, 방향을 정하고, 출력하는 네 단계입니다. 출력 레지스터를 쓰는 곳이 N6과 N7 두 곳뿐이라는 점이 좋은 구조입니다.

## Slide 34: 운전 조작 방법
실물 버튼이 없으므로 CODESYS 온라인 기능으로 조작합니다
조작 | 방법 | 결과
시작 | Unity에서 박스를 Sensor01 위에 놓기 | 1초 후 오른쪽 이송
비상정지 | EStop에 TRUE 쓰기 (Write values, Ctrl+F7) | 즉시 정지
비상정지 해제 | EStop에 FALSE 쓰기 | 끝 센서에서 다시 출발
완료 후 재시작 | ctTrips.RESET에 TRUE → FALSE 쓰기 | Done 해제, 다시 왕복
Notes: 실제 설비라면 시작·정지·비상정지는 조작반 버튼으로 들어옵니다. 오늘은 온라인 값 쓰기로 대신합니다. 비상정지 해제 후 박스가 센서 사이에 있으면 바로 출발하지 않는 것도 함께 확인합니다.

## Slide 35: 자동운전 시나리오
박스 투입
Sensor01 위
왕복 1~2회
1초 대기 후
방향 전환
EStop
중간에 정지
해제 후 재개
왕복 3회
Done = TRUE
정지
출력 모두 OFF
한 번의 시운전으로 정상 왕복, 비상정지, 완료 정지를 모두 확인합니다.
Notes: 이 시나리오가 5교시 가상 시운전의 시험 항목이 됩니다. 순서대로 실행하고 결과를 기록표에 적습니다.

## Slide 36: 자동운전에서 주의할 점
출발 위치
센서 사이에서는 출발 안 함
박스를 끝 센서에 놓아야 시작
현장에서는 원점 복귀 동작 추가
비상정지 우선
EStop은 모든 출력 조건에 b접점
어떤 단계에서든 즉시 정지
현장: 하드와이어 비상정지 병행
완료 후 상태
Done이 TRUE면 재시작 불가
리셋 절차를 정해 두기
작업자 교육 필요
Notes: 현장 비상정지는 PLC 프로그램만으로 처리하지 않고 전원 차단 회로를 별도로 둡니다. 오늘의 EStop 변수는 프로그램 측 정지라는 점을 분명히 합니다.

## Slide 37: 실습 3 · 자동운전 완성
1
N4·N5에 Done b접점이 있는지 확인
2
Build → Login → 다운로드 → Start
3
박스를 Sensor01에 놓고 왕복 1회 확인
4
왕복 중 EStop TRUE → 정지 확인 → FALSE
5
왕복 3회 후 Done으로 정지 확인
확인 포인트
1초 대기 동작
EStop 즉시 정지
Done 정지
동시 ON 없음
Notes: 수강생마다 결과가 다르면 네트워크 순서와 b접점 누락부터 확인합니다. 완료한 조는 프로젝트를 Conveyor_Day3_auto로 저장합니다.

## Slide 38: 자동운전 점검표
번호 | 점검 항목 | 기대 결과 | 확인
1 | Sensor01에 박스 | 1초 후 RIGHT | □
2 | Sensor02 도착 | 정지 1초 후 LEFT | □
3 | 왕복 중 EStop | 즉시 정지 | □
4 | EStop 해제 | 끝 센서에서 재출발 | □
5 | 왕복 3회 | Done, 정지 | □
6 | 전 구간 | LEFT·RIGHT 동시 ON 없음 | □
Notes: 점검표는 오늘의 결과물입니다. 관리자에게 시운전 결과를 보고할 때 이런 형식의 표를 씁니다.

## Slide 39: 실습 · 가상 시운전
5
실제 설비 없이 디지털트윈으로 프로그램을 검증한다
Notes: 5교시는 가상 시운전입니다. 지금까지는 동작을 보는 데 Unity를 썼다면, 이제는 정해진 시험 항목으로 검증하는 관점으로 봅니다.

## Slide 40: 가상 시운전 (Virtual Commissioning)
PLC 프로그램을 디지털트윈에 연결해 미리 시험하는 것
설비 전에 시험
기계가 완성되기 전 검증
현장 시운전 기간 단축
안전한 고장 시험
박스 이탈·센서 고장 재현
설비 파손 위험 없음
같은 프로그램
디지털트윈에서 검증한 그대로
실제 PLC에 다운로드
교육·인수인계
작업자 교육에 재사용
시험 기록이 문서로 남음
Notes: 가상 시운전의 핵심은 같은 프로그램을 그대로 현장에 쓴다는 점입니다. 그래서 2교시에 디지털트윈이 1·1을 막아 주더라도 PLC 인터록을 넣었습니다.

## Slide 41: 현장 시운전 vs 가상 시운전
현장 시운전
설비 설치 후에만 가능
고장 시험은 위험·비용 큼
현장 일정에 묶임
실제 부하·마찰 반영
가상 시운전
설비 없이 언제든 가능
고장 시험을 반복 가능
사무실에서 진행
모델 정확도에 한계
가상 시운전은 현장 시운전을 대체하지 않고 줄여 줍니다. 마지막 확인은 항상 현장에서 합니다.
Notes: 디지털트윈 모델은 실제 마찰이나 센서 지연을 완벽히 반영하지 못합니다. 그 한계를 알고 쓰는 것이 관리자의 역할입니다.

## Slide 42: 시운전 구성
CODESYS PLC
Ladder 실행
Modbus 서버
Modbus TCP
127.0.0.1:1502
Unit 1
Unity
Controller 모드
Modbus 클라이언트
디지털트윈
컨베이어·센서·박스
Unity는 20ms마다 FC23 한 번으로 HR0~9(센서)를 쓰고 HR10~19(명령)를 읽습니다.
Notes: PLC가 서버, Unity가 클라이언트라는 역할을 다시 확인합니다. Python 서버가 함께 켜져 있으면 포트가 겹쳐 연결되지 않습니다.

## Slide 43: 실습 4 · 연결하기
1
Python 서버 스크립트가 모두 꺼져 있는지 확인
2
CODESYS: Login → Start (RUN 상태)
3
ConveyorURP.exe 실행 → Controller 모드
4
IP 127.0.0.1 확인 후 통신 시작
5
SystemStatus_UI에서 연결 상태 확인
확인 포인트
PLC RUN
Unity 연결 표시
IOMapUI 램프 동작
GVL.ToPlc[0] 값 변화
Notes: 연결이 안 되면 문제 해결 슬라이드의 순서대로 확인합니다. 대부분은 포트 충돌이나 PLC가 STOP 상태인 경우입니다.

## Slide 44: 실습 5 · 시험 시나리오 실행
4교시 점검표 순서대로 시험하고 결과를 기록합니다
1
박스 버튼으로 박스를 만들어 Sensor01에 놓기
2
왕복 중 IOMapUI에서 HR0·HR10 비트 관찰
3
왕복 2회째에 EStop TRUE → 정지 확인
4
EStop FALSE → 재출발 확인
5
3회 완료 후 정지 확인, 결과 기록
확인 포인트
정상 왕복
EStop 동작
Done 정지
기록표 작성
Notes: 같은 시험을 조원이 번갈아 실행하게 합니다. 결과가 매번 같아야 검증된 것입니다.

## Slide 45: 시운전 기록표 (예시)
시험 항목 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정
정상 왕복 | S1 → RIGHT, S2 → LEFT |  | 
방향 전환 대기 | 끝에서 약 1초 정지 |  | 
비상정지 | EStop TRUE 즉시 정지 |  | 
왕복 3회 완료 | Done TRUE, 정지 |  | 
인터록 | HR10 = 3(1·1) 없음 |  | 
Notes: 실제 결과와 판정 칸은 조별로 채웁니다. 판정이 불합격인 항목은 원인과 수정 내용을 함께 적게 합니다.

## Slide 46: 디지털트윈 화면을 HMI처럼 읽기
SystemStatus_UI
통신 연결 상태
모터·센서 상태 표시
운전 상태 한눈에
IOMapUI
HR0·HR10 비트 램프
PLC 입력·출력 램프 역할
배선 확인 대신 사용
현장의 HMI·입출력 램프 자리를 Unity 화면이 대신합니다. 4일차에 HMI 모니터링을 더 자세히 다룹니다.
Notes: 시운전 중에는 박스 움직임보다 비트 램프를 보는 습관을 들이게 합니다. 문제가 생겼을 때 입력 문제인지 출력 문제인지 바로 구분할 수 있습니다.

## Slide 47: 점검 · 이상 시나리오
6
일부러 고장을 내 보고 프로그램의 대응을 확인한다
Notes: 마지막 교시는 이상 상황입니다. 정상 동작보다 이상 동작에서 프로그램의 품질이 드러납니다.

## Slide 48: 오늘 재현할 이상 상황
박스 이탈 (Lost)
박스를 벨트 끝 밖으로 끌어냄
HR0 bit2 = 1
기대: 즉시 정지
센서 고장: 항상 OFF
Sensor02를 FALSE로 강제
끝에서 멈추지 않음
기대: 이탈 후 Lost 정지
센서 고장: 항상 ON
Sensor01을 TRUE로 강제
왼쪽 이동이 막힘
기대: 원인 추적 가능
통신 끊김
Unity 통신 중지 또는 종료
PLC는 마지막 값 유지
기대: 재연결 후 정상
Notes: 센서 고장은 CODESYS의 Force values(F7)로 흉내 냅니다. Force는 Write와 달리 PLC가 계속 덮어써도 강제 값이 유지됩니다. 실습 후 반드시 Unforce 하게 합니다.

## Slide 49: 이상 시나리오 대응표
상황 | 증상 | PLC 대응 | 복구
Lost | 박스 사라짐, HR0 bit2 = 1 | N4·N5 Lost b접점으로 정지 | RESET(HR10 bit2) → 박스 복귀
Sensor02 고장(OFF) | 오른쪽 끝을 지나침 | 결국 Lost로 정지 | 센서 점검·교체 후 재시작
Sensor01 고장(ON) | LEFT가 켜지지 않음 | 인터록·b접점으로 정지 유지 | 강제 해제, 센서 점검
통신 끊김 | Unity 화면 갱신 멈춤 | PLC는 마지막 입력 기준 동작 | Unity 재연결 (자동 재시도)
Notes: 이 표가 오늘의 세 번째 결과물입니다. 복구 칸에 실제 현장 조치를 적는 연습이 관리 업무와 직접 연결됩니다.

## Slide 50: Lost 복구: RESET 비트
PLC_PRG · 선택 네트워크
// 네트워크 8 (선택): 리셋 요청 → RESET 비트
N8: --| ResetReq |------------( GVL.FromPlc[0].2 )
// Unity(ConveyorResetController.cs)는
// HR10 bit2가 0 → 1로 바뀌는 순간
// 1) WorkpieceLost 해제
// 2) 박스를 초기 위치로 이동 (없으면 새로 생성)
ResetReq를 온라인으로 TRUE → FALSE
Unity가 상승 에지에서 복구
Lost가 풀리면 다시 운전 가능
현장: 원인 확인 후 리셋이 원칙
Notes: RESET은 상승 에지에서만 동작하므로 TRUE를 쓴 뒤 다시 FALSE로 돌려놓아야 다음에도 쓸 수 있습니다. 현장에서는 원인을 확인하기 전에 리셋부터 누르지 않도록 절차를 정해 둡니다.

## Slide 51: 센서 고장을 더 빨리 찾는 방법
이동 시작 후 정해진 시간 안에 반대 센서가 안 오면 알람
아이디어
MoveRight가 켜진 뒤 타이머 시작
Sensor02가 오면 타이머 리셋
시간 초과 → 미도착 알람
구현
TON(IN := MoveRight AND NOT Sensor02)
PT는 정상 이송 시간보다 여유 있게
Q → 알람 변수, 출력 정지
효과
박스 이탈 전에 정지 가능
센서 고장·정체 조기 발견
알람 원인 기록
타이머 시간(PT)은 실제 이송 시간을 재 보고 정합니다. 시간 감시는 4일차 알람 설계에서 다시 다룹니다.
Notes: 이 방법은 현장에서 흔히 쓰는 이동 시간 감시입니다. 오늘은 개념만 소개하고 심화 과제로 남깁니다.

## Slide 52: 실습 6 · 이상 상황 재현
1
정상 왕복 중 박스를 마우스로 끌어 벨트 밖으로
2
Lost 정지 확인 → ResetReq로 복구
3
Sensor02 우클릭 > Force (F7) FALSE
4
박스가 지나쳐 Lost가 되는지 관찰
5
Unforce 후 대응표 작성
확인 포인트
Lost 즉시 정지
RESET 복구
강제 해제 확인
대응표 4행 완성
Notes: 박스를 더블클릭하면 그냥 삭제되어 Lost가 되지 않습니다. 반드시 끌어서 벨트 끝의 삭제 영역으로 떨어뜨려야 Lost가 발생합니다.

## Slide 53: 디지털트윈에서 배운 것, 현장에서 할 일
디지털트윈에서
고장을 안전하게 반복 재현
프로그램 대응을 확인
복구 절차를 미리 연습
현장에서
하드와이어 비상정지 확인
센서 이중화·점검 주기 결정
알람 이력·복구 절차 문서화
Notes: 오늘 실습을 관리 업무로 연결하며 마무리합니다. 어떤 고장이 생길 수 있고 누가 어떻게 복구하는지를 정하는 것이 관리자의 일입니다.

## Slide 54: 자주 나는 문제와 해결
Unity가 PLC에 연결 안 됨
PLC RUN 상태, 포트 1502, Python 서버 종료 확인
박스가 끝 센서에서 출발 안 함
tWait 타이머 연결, Done·EStop·Lost 값 확인
LEFT·RIGHT가 깜빡이며 떨림
이중 코일 확인, 네트워크 4·5 인터록 접점 확인
왕복 횟수가 맞지 않음
R_TRIG 입력에 MoveLeft 조건, 네트워크 순서 확인
강제 값이 계속 남아 있음
Debug > Unforce all values로 강제 해제
Notes: 증상별로 확인 순서를 정해 두면 시운전 시간이 줄어듭니다.

## Slide 55: 확인 문제
Q1
Ladder에서 접점을 직렬로 연결하면 어떤 논리 연산이 되는가?
Q2
센서 신호가 꺼져도 출력을 계속 유지하게 만드는 회로는?
Q3
네트워크 4에 MoveLeft b접점을 넣는 목적은?
Q4
끝 센서 도착 후 1초 뒤에 출발하게 할 때 쓰는 타이머는?
Q5
가상 시운전의 장점 두 가지를 쓰시오.
Notes: 4번 문제는 TON과 TOF를 헷갈리는 경우가 많습니다. 틀린 경우 3교시 타이머 슬라이드로 돌아가 다시 확인합니다. 정답 Q1. AND Q2. 자기유지 회로 (출력 자신의 a접점을 시작 조건에 병렬 연결) Q3. 인터록: LEFT와 RIGHT가 동시에 켜지는 것을 막기 위해 Q4. TON (On-Delay 타이머), PT := T#1S Q5. 설비 없이 미리 검증 가능, 고장 상황을 안전하게 반복 시험 가능 (시운전 기간 단축, 교육 활용 등도 정답)

## Slide 56
오늘 정리
1
Ladder는 위에서 아래로 스캔하며, 직렬은 AND·병렬은 OR
2
자기유지로 이동을 유지하고 인터록으로 동시 ON을 막는다
3
타이머로 전환 대기, 카운터로 왕복 3회를 만들었다
4
디지털트윈으로 같은 프로그램을 가상 시운전했다
5
이상 시나리오를 재현하고 대응표를 작성했다
다음 시간 4일차 · 산업통신 및 생산설비 데이터
Notes: 오늘 만든 자동운전 프로젝트를 저장해 둡니다. 내일은 이 PLC가 운전하는 동안 Python으로 데이터를 수집합니다.